255Zał. Nr 1

MT.2370.5.2021

OPIS  TECHNICZNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla 1 sztuki samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy spełniający poniższe wymagania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). | Podać markę, model, wersję: |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji min. 2021 r. SUV z napędem 4x4 | Podać rok produkcji |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wymiary pojazdu: długość całkowita co najmniej 4500 mm, szerokość całkowita bez lusterek co najmniej 1800 mm, wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) co najmniej 1650 mm, rozstaw osi co najmniej 2650 mm. masa całkowita pojazdu maksymalnie 2300 kg prześwit min 185 mm zwis przedni min 900 mm zwis tylny min 975 mm | Podać wymiary: |
|  | Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Siedzenia – miejsca siedzące5: z zagłówkami, tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym, fotel kierowcy z regulacją wysokości. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Napęd - silnik benzynowy o mocy co najmniej 160 KM , pojemność min. 1950 cm3, emisja spalin EURO 6 | Podać moc w kW/KM |
|  | Skrzynia biegów – automatyczna | Podać rodzaj skrzyni biegów: |
|  | Samochód wyposażony w napęd 4x4 | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ hamulcowy – hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, wyposażony w min. ABS z funkcja hamowania awaryjnego, ESP | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Opony szosowe całoroczne minimum 17 cali. Zapasowe koło dojazdowe. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: kolor nadwozia biały, srebrny, czerwony RAL3000 powłoka lakiernicza fabryczna, oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8/2020 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ( numer operacyjny zostanie podany po zawarciu umowy) | Podać kolor oferowanego pojazdu: |
|  | Dodatkowe wyposażenie samochodu: kierownica regulowana w 2 płaszczyznach , kierownica wielofunkcyjna obszyta skóra klimatyzacja automatyczna dwustrefowa elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich gniazdo zapalniczki w przestrzeni kierowcy poduszka powietrzna kierowcy i pasażera radio fabryczne automatyczne światła drogowe światła główne w technologii LED światła do jazdy dziennej w technologii LED światłą przeciwmgielne asystent utrzymania pasa ruchu adaptacyjny tempomat automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu sygnał awaryjnego hamowania system wspomagający pokonywania podjazdów immobiliser tylne szyby przyciemniane system bezkluczykowego dostępu samochodu stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo czujniki parkowania tył pojazdu układ rozpoznawania znaków drogowych układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko profilowa do 60 mm LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, montowana na dachu pojazdu, dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu , 2 lampy LED zamontowane w tylnej części nadwozia generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W lub 2 x100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje, miejsce montażu uzgodnione z Zamawiającym) , W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny Motorola DM4601 spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. podnośnik, klucz do kół, | Podać producenta, model, typ dla: - radiotelefonu przewoźnego, - generatoar sygnałów dźwiękowych. |
|  | Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy w terminie uzgodnionym nie później niż 2 dni przed data dostawy. Wszelkie dodatkowe koszty w tym koszt transportu po stronie Wykonawcy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Akceptacja projektu umowy dołączonej do postępowania. | Akceptuje/ nie akceptuje |
|  | Termin zawarcia umowy nie wcześniej niż dwa dni i nie później niż siedem dni od ogłoszenia wybory ofert | Akceptuje/ nie akceptuje |