OPIS TECHNICZNY
PUNKTU PRZRTRZYMYWANIA TUSZ DZIKÓW PRZED ICH
ZBADANIEM W KIERUNKU WYKRYCIA WIRUSA ASF

Ogrodzenie obiektu.
Ogrodzenie terenu z paneli zgrzewanych ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym, z drutu 5,0 mm, oczko 5 x 20 cm, na słupkach z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 40 x 60 mm i zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. Cokolik z płyty betonowej o wys. 30 cm., całkowita wysokość ogrodzenia 1,5 m. Ogrodzenie na odcinku od istniejącego ogrodzenia szkółki do bramy, z siatki o wysokości 2,00m, brama dwuskrzydłowa z demontażu z istniejącego ogrodzenia, wysokość 2,0 m. Przy bramie zostanie umieszczona tabliczka z napisem: „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne.
Zaprojektowano zabudowanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. ok. 2,0 m3, usytuowanego pomiędzy chłodnią, a miejscem do mycia i dezynfekcji z wykonaniem przyłącza do chłodni kontenerowej rurą PCV 110 oraz do miejsca do mycia i dezynfekcji.
Utwardzenie terenu.
Teren obiektu w obrębie usytuowania chłodni oraz teren przed chłodniami zostanie utwardzony poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podłożu z tłucznia grub. 25 cm o powierzchni 66,1 m2, dojazd z drogi leśnej do bramy z tłucznia kamiennego o grubości 25 cm, pow. 54 m2,
Oświetlenie terenu.
Projektuje się wykonanie oświetlenia terenu lampą na słupie o wysokości ok. 3.0 m

Wykonanie przyłączy.
- wykonanie przyłącza wody na odcinku od miejsca włączenia w lodowni do chłodni kontenerowej długości około 70 m rurą PE 40,
- wykonanie przyłącza energetycznego z rozdzielni przy budynku lodowni do skrzynki przy chłodni kontenerowej długość ok. 80 m,
Miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdu i obuwia.
Bezpośrednio za bramą wjazdową (wewnątrz ogrodzenia) zostanie wykonana płyta żelbetowa o wymiarach 5,5 x 2,5 m o obniżonym o 5 cm dnie, z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego z możliwością wypompowywania

Chłodnie do przetrzymywania tusz.
Zaprojektowano ustawienie dwóch wolnostojących chłodni kontenerowych jedna 4 x 2 [m] z przedsionkiem oraz druga 2 x 2 [m] bez przedsionka. Kontenery muszą spełniać podstawowe normy weterynaryjne do zgłoszenia jako punkt skupu dziczyzny. Chłodnia o konstrukcji samonośnej, zadaszona przed wejściem i nad agregatem z tyłu, drzwi izolowane także do przedsionka. Ściany, sufit i podłoga łatwo zmywalne z płyt izolacyjnych poliuretanowych o grubości 100 mm.
Wyposażenie:
- urządzenie chłodnicze,
- kolejka (tyrolka) w ksztalcie litery „U” do zawieszania haków,
- komplet haków w ilości 10 szt.,
- wciągarka elektryczna 250 kg/ 500 kg zainstalowana nad wejściem do chłodni,
- instalacja elektryczna,
- sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur,
dodatkowo kontener 2 x 4 wyposażony w:
- rozdzielnicę główną elektryczną,
- instalację wod-kan z umywalką ze stali nierdzewnej i podgrzewaczem wody,
- blat do pisania,
- apteczka,
- instrukcje: BHP, mycia rak, udzielania pierwszej pomocy.

Urządzenie chłodnicze do przetrzymywania patrochów.
W mniejszej chłodni będzie miejsce do przetrzymywania patrochów i ewentualnie narogów.

Miejsce do patroszenia.
Patroszenie dzików jest przewidziane pod zadaszonym wyciągiem przed chłodnią. Miejsce to będzie miało obniżone o 5 cm dno, z odprowadzeniem ścieków do bezodpływowego zbiornika. Patroszenie dzików będzie odbywać się w pozycji wiszącej (na wyciągu), umieszczając kuwetę pod zawieszoną tuszą przez co patrochy oraz wyciekajaca „farba” (krew), w sposób grawitacyjny do niej wpadną. Następnie zawartość wanienki z patrochami będzie umieszczona w worku, który po zawiązaniu i założeniu znacznika należy przechowywać w chłodni. Miejsce patroszenia będzie oświetlone.

Wyposażenie Punktu Przechowywania Tusz.
- Urządzenie ciśnieniowe do mycia kół pojazdów,
- ręczne urządzenia ciśnieniowe do dezynfekcji obuwia i rąk,
- kuweta do przenoszenia patrochów do chłodni,
- materiały jednorazowego użytku: rękawiczki, worki foliowe na patrochy, pojemniki na pobranie od dzików próbki krwi, ręczniki papierowe.

ZAKRES ROBÓT I DOSTAW:
prace przygotowawcze polegające na niwelacji terenu o powierzchni 154 m2, wraz z karczowaniem pni – 10 szt,
- dostawa i zbudowanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. ok. 2,0 m3, z wykonaniem przyłącza do chłodni kontenerowej rurą PCV 110 o długości ok. 4 m, oraz z płyty do dezynfekcji dł ok. 2,0 m
- wykonanie przyłącza wody na odcinku od miejsca włączenia w lodowni do chłodni kontenerowej długości około 85 m rurą PE 32,
- wykonanie przyłącza energetycznego z rozdzielni przy budynku lodowni do skrzynki przy chłodni kontenerowej długość ok. 90 m,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podłożu z tłucznia grub. 25 cm o powierzchni 66,10 m2,
- wykonanie nawierzchni tłucznia kamiennego o grubości 25 cm na wjeździe, pow. 54 m2,
- zakup i montaż chłodni kontenerowej o wymiarach zewwn. 2 x 2 m szt 1 i 2 x 4 m z częścią socjalną,
- wykonanie miejsca do mycia i dezynfekcji – betonowa płyta o wymiarach 2,5 x 5,5 m o obniżonym o 5 cm dnie z odprowadzeniem ścieków do zbiornika,
- wykonanie ogrodzenia terenu z paneli zgrzewanych ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym, z drutu 5,0 mm, oczko 5 x 20 cm, na słupkach z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 40 x 60 mm i zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. Cokolik z płyty betonowej o wys. 30 cm, wysokość ogrodzenia 1,50 m, długość ogrodzenia 33,0 m
- demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych o wysokości 2,0 m, na odcinku 4,5 m
- wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 2,0 m, długości 13,0 m,
- demontaż bramy o wysokości 2,0 m z ogrodzenia po drugiej stronie drogi, i uzupełnienie ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych o wysokości 2,0 m,
- montaż bramy z odzysku we wjeździe do punktu przetrzymywania tusz dzików,
- malowanie bramy 4,5 x 2,0 m,
- wykonanie oświetlenia terenu lampa LED na słupie o wysokości ok. 3.0 m
Wyposażenie :
- Urządzenie ciśnieniowe do mycia kół pojazdów,
- ręczne urządzenia ciśnieniowe do dezynfekcji obuwia i rąk,
- kuweta do przenoszenia patrochów do chłodni,