Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z   05 października 2021

znak WOOŚ.420.10.2021.KC.15

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej w związku z realizacją inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim" w ramach "Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" według wariantu E”.

Inwestor: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie i przebudowie dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych, wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej oraz likwidacji sieci wodociągowej w związku z realizacją inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą.

Elementy te realizowane będą w związku z “Budową drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała Odcinek III Dankowice – Węzeł “Suchy Potok” (z węzłem)”.

Skalę przedsięwzięcia należy określić jako lokalną.

Celem przedsięwzięcia jest budowa elementów towarzyszących budowie przedsięwzięcia głównego, których zakres przestrzenny wykracza poza uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenia inwestycyjne wchodzące w skład przedsięwzięcia znajdują się w województwie:

- śląskim – w powiecie bieruńsko – lędzińskim, w gminie wiejskiej Bojszowy (zamierzenia nr 1- 7 ),

- małopolskim – w powiecie oświęcimskim, w gminie wiejskiej Oświęcim (zamierzenia nr 8-19, 21, 22, 33) oraz w mieście Oświęcim (zamierzenia nr 20, 23- 32, 34, 35, 36 ).

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

- Zamierzenie nr 1

Wymiana kabli po istniejącym śladzie na istniejącym słupie, w km ok. 0+900 str. lewa – na działkach numer: 236/30; 239/30 obręb Jedlina, w następującym zakresie:

- wyjście WN 110 kV Bieruń Bojszowy 1 o długości wyjścia: ok. 60 x 10 m, istniejący słup nr 25 serii B2 P+10, przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xAFL-6 240 mm2.,

- wyjście WN 110kV Bieruń Bojszowy 2 o długości: ok.8 x 10 m, istniejący słup nr 26 serii B2 P+10, przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xAFL-6 240 mm2..

Trasa i długość odcinków linii nie ulegną zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy.

- Zamierzenie nr 2

Przewieszenie i wymiana kabli po istniejącym śladzie na istniejącym słupie w km ok. 0+900 str. prawa – na działce numer: 64 obręb: Jedlina.

Długość wyjścia WN 110kV Bieruń Bojszowy 1: ok.17 x 11 m, istniejący słup nr 27 serii SW24 ON120+2,5, przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xAFL-6 240 mm2.

Długość wyjścia WN 110kV Bieruń Bojszowy 2: ok.8 x 10m, istniejący słup nr 28 serii SW24 ON120+5, przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xAFL-6 240 mm2.

Trasa i długość odcinka linii nie ulegnie zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy.

- Zamierzenie nr 3

Przebudowa i konserwacja rowu melioracyjnego RM-2 w istniejącym śladzie, w km ok. 1+150 str. lewa,  – długość wyjścia 57 x 8 m, na działkach numer: 89; 139/26 obręb Jedlina.

Projektowane koryto na tym odcinku o szerokości w dnie 1m i nachyleniu skarp 1:2. Umocnienie u podnóża skarpy płotkiem faszynowym.

- Zamierzenie nr 4

Przewieszenie istniejącej linii napowietrznej SN 3xAFL 70 mm2  o długości 89 m, w km 1+250.00 str. lewa, na działkach numer: 495/14; 22; 90; 141/27 obręb: Jedlina. Powierzchnia zajęcia 218.3 m2.

- Zamierzenie nr 5

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 1+480 str. lewa -  ul. Wolska, na działkach o numerze: 482/6; 480/5; 478/5 obręb: Jedlina, o łącznej powierzchni zajęcia: 1073,3 m2.

- oświetlenie drogowe - przewieszenie istniejącej oprawy – bez zmiany parametrów,

- demontaż istniejącej linii napowietrznej nn typu AL 4x70 mm2 wraz ze słupem nn, posadowienie słupa kablowego nn K wraz z niezbędnym oprzętem, przepięcie istniejącej linii napowietrznej AL 4x70 mm2 na nowy słup K – bez zmiany kierunku trasy linii napowietrznej, budowa linii kablowej nn typ NA2XY-J 4x120 mm2  – długość wyjścia 2 m,

- budowa jezdni dodatkowej JD-2L o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 3,50 m, o konstrukcji nawierzchni grubości 29-75 cm,

- zjazd indywidualny na działkę – wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia zjazdu 
z kruszywa,

- budowa rowu odwadniającego wzdłuż ul. Wolskiej, strona prawa, rów trapezowy o szerokości w dnie 0,40 m, nachylenie skarp 1:1.5. Długość rowu: 40,00 m.

- Zamierzenie nr 6

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 1+480 str. lewa -  ul. Wolska, na działce o numerze: 143/14 obręb: Jedlina, o łącznej powierzchni zajęcia: 65,27 m2.

- budowa rowu odwadniającego wzdłuż ul. Wolskiej, strona lewa, rów trapezowy, długość rowu: 19,7 m. Powierzchnia zajęcia: 54,7 m2 . Długość wyjścia 23 x 2,5 m,

- budowa zjazdu indywidualnego na działkę – wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia zjazdu 
z kruszywa. Długość wyjścia 3,0  x 2,5 m.

- Zamierzenie nr 7

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 1+480 str. prawa -  ul. Wolska, na działce o numerze: 471/9 obręb: Jedlina, o łącznej powierzchni zajęcia: 154,9 m2.

- przebudowa i konserwacja rowu melioracyjnego RM-3 w istniejącym śladzie – długość wyjścia 41x4 m. Projektowane koryto na tym odcinku w postaci przekroju trapezowego, o szerokości w dnie 1 m i nachyleniu skarp 1:2.,

- budowa zjazdu indywidualnego na działkę – wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa.

- budowa rowu odwadniającego wzdłuż ul. Wolskiej, strona prawa, rów trapezowy, długość rowu: 29,5 m.

- Zamierzenie nr 8

Budowa drogi technologicznej do obsługi obiektu MGP-1, w km ok. 2+025 str. lewa, na działkach o numerze: 110/13; 110/12 obręb: Pławy - wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 20-60 cm. Nawierzchnia wykonana z kruszywa-powierzchniowe utrwalenie. Powierzchnia zajęcia: 123,2 m2.

- Zamierzenie nr 9

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 2+300 str. lewa.

- budowa drenażu na działce numer: 153/18; obręb: Pławy, powierzchnia zajęcia 18,90 m2 - projektowany drenaż z rur drenarskich PVC o średnicy 250 mm służący do przejęcia istniejącej sieci drenarskiej występującej w terenie.

- budowa rowu melioracyjnego „Od Dąbka” – RM-4- na działkach numer: 153/37;153/36; obręb: Pławy, powierzchnia zajęcia 28,50 m2 -Projektowane koryto na tym odcinku w postaci przekroju trapezowego, o szerokości w dnie 1,0 m i nachyleniu skarp 1:2.

Skarpy rowu w zakresie objętym tym zamierzeniem ubezpieczone zostaną za pomocą obsiewu mieszanką traw.

- Zamierzenie nr 10

Droga dodatkowa JD-4L – wykonanie koryta drogowego, wykonanie konstrukcji nawierzchni o grubości 29-75 cm. Jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 3,50 m.

Rów odwadniający drogę JD-4L - budowa rowu odwadniającego, strona lewa, rów trapezowy o szerokości w dnie 0,40 m i nachyleniu skarp 1:1.5, długość rowu: 25,00 m

Zjazd indywidualny na działkę (2 szt.) –wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 20-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa.

- Zamierzenie nr 11

Linia napowietrzna nn – w km ok 2+850 str. lewa, na działce numer: 153/46; obręb Pławy istniejąca linia napowietrzna nn typu AL. 4x50 mm2 - przepięcie na nowoprojektowany słup. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej.

Długość wyjścia ok. 6 x5,5 m.

- Zamierzenie nr 12

Linia napowietrzna nn – w km ok 2+880 str. lewa, na działkach o numerze: 158/10; 158/17; obręb Pławy istniejąca linia napowietrzna nn typu AL. 4x50 mm2 -  przepięcie na nowoprojektowany słup. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej.

Długość wyjścia ok.45x5 m.

- Zamierzenie nr 13

Zjazd indywidualny – w km ok. 3+730 str. lewa, na działce numer: 254/6; obręb: Pławy

wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa. Powierzchnia zajęcia 10,80 m2.

- Zamierzenie nr 14

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 3+770 str. prawa, na działce numer: 289/1; obręb: Pławy – powierzchnia zajęcia 41,90 m2:

- budowa zjazdu indywidualnego na działkę 289/1 – wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa,

- budowa rowu odwadniającego jezdnię dodatkową JD-3P –o szerokości w dnie 0,40 m, pochyleniu skarp 1:1.5 po stronie prawej dodatkowej jezdni.

- Zamierzenie nr 15

Demontaż istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej i dostosowaniu istniejącego słupa do nowych warunków pracy, w km 3+850 str. prawa – powierzchnia zajęcia 227,15 m2.

- Zamierzenie nr 16

Prace poniższe prowadzone będą w km ok 4+080 str. lewa, na działkach o numerze: 355/28, 355/29; 355/27; obręb Pławy:

- przebudowa rowu melioracyjnego RM-5 - projektowane koryto na tym odcinku w postaci przekroju trapezowego, o szerokości w dnie 1,6 m i nachyleniu skarp 1:2.

- budowa i przebudowa drenażu - z rur drenarskich PVC o średnicy 250 mm służący do przejęcia istniejącej sieci drenarskiej występującej w terenie.

Długość wyjścia – ok. 2 m w głąb działki 355/28 i 355/27  (wyjścia pkt A i B) oraz ok. 7 m w głąb działki 355/29 na długość ok.11 m w głąb (wyjście pkt B).

- Zamierzenie nr 17

Prace poniższe prowadzone będą w km ok 4+150 str. prawa, na działkach o numerze: 361/2; 361/3 obręb Pławy oraz na działkach nr: 564/4; 564/3; 121/4; 121/3 obręb Harmęże. Łącznie dla pkt A, B i C powyżej - powierzchnia zajęcia: 131,4 m2. Długość wyjścia – ok. 32x6/19 m:

- budowa drogi (ul. Wojewódzka) DP1877K – Droga o nawierzchnia bitumicznej, grubości ok. 58-89 cm, szerokości jezdni 6,0 m oraz przebudowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 24-39 cm i szerokości 2,5 m,

- przebudowa linii sieci nN - istniejąca linia napowietrzna nn typu AL. 4x50 mm2 + 25 mm2 -  przepięcie na nowoprojekotowny słup. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej,

- rozbiórka sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej – likwidacja zaprojektowanej odrębnym pozwoleniem na budowę nr WAB.6740.284.2012 (decyzja nr 586/12 z dnia 05.09.2012r.) kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz90 mm i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 na odc.46,5 m. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz90 PEHD na odc.38,3 m i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 mm wraz ze studnią rewizyjną betonową DN1200. Zakończenia projektowanych kanalizacji będą zaślepione w celu umożliwienia ich późniejszej rozbudowy przez Gminę Oświęcim – kanał tłoczny zaślepiony korkiem PEHD dla rur Dz90, a kanał grawitacyjny zaślepiony korkiem do rur PP DN200.

- Zamierzenie nr 18

Przebudowa/regulacja cieku Pławianka – w km ok. 4+600 str. lewa, na działkach o numerze: 389/12; 389/13; 389/10; obręb Pławy – długość wyjścia 56x11 m. Projektowane koryto na tym odcinku w postaci przekroju trapezowego, o szerokości w dnie 2,0 m i nachyleniu skarp 1:2. Umocnienie podnóża skarpy w postaci płotka faszynowego.

- Zamierzenie nr 19

Linia WN110kV Klucznikowice- Zasole - przewieszenie przewodów na istniejącym słupie w istniejącym śladzie w km ok 4+800 str. prawa, na działce numer: 409/7 obręb Pławy. Trasa i długość odcinka linii nie ulegnie zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy. Długość wyjścia 45x15m, istniejący słup nr 31 serii S12 P+5, przewody fazowe 3xAFL-6 120 mm2, przewody odgromowe typu 1xOPGW-1C 1/48B1 (0/61-41.5).

- Zamierzenie nr 20

Przepięcie istniejącej linii napowietrznej SN na nowoprojektowany słup, w km ok. 5+340 str. Lewa, na działkach o numerze: 2426, 2403, 2404; obręb: Brzezinka. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej. Powierzchnia zajęcia 425,50 m2.

- Zamierzenie nr 21

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 6+000 str. lewa, na działkach o numerze: 1913; 1853, 1859; 1670/1, 1866/1; 1869/4 obręb: Oświęcim:

- linia WN110kV Klucznikowice- Zasole – przewieszenie istniejących przewodów na istniejących słupach w istniejącym śladzie- długość wyjścia 15x14 m, istniejący słup nr 40 B2 P+5, przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xOPGW-1C 1/48B1 (0/61-41.5). Trasa i długość odcinków linii 110kV nie ulegną zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy,

- linia WN110kV Brzeszcze - Zasole – przewieszenie istniejących przewodów na istniejących słupach w istniejącym śladzie - długość wyjścia 25x13 m, istniejący słup nr 2 B2 P+2,5, przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xOPGW-1C 1/48 (M61/R54 -24). Trasa i długość odcinków linii 110kV nie ulegną zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy,

- linia SN - istniejąca linia napowietrzna SN typu 3xAFL 70 mm2 - przepięcie na nowoprojektowany słup. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej SN.

- Zamierzenie nr 22

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 6+000 str. prawa, na działkach o numerze: 388; 387; 381/1; 381/3; 381/4; 371 obręb Rajsko. Łącznie pkt. a i b  – długość wyjścia (80mx12m)+(55mx14m):

- linia WN110kV Klucznikowice- Zasole - przewieszenie istniejących przewodów na istniejących słupach w istniejącym śladzie – długość wyjścia 80 m, istniejący słup nr 38 B2 M6+5 spec., przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xOPGW-1C 1/48B1 (0/61-41.5). Trasa i długość odcinków linii nie ulegną zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy,

- linia WN110kV Brzeszcze - Zasole - przewieszenie istniejących przewodów na istniejących słupach w istniejącym śladzie – długość wyjścia 55 m,  istniejący słup nr 4 B2 M6+5 spec., przewody fazowe 3xAFL-6 240 mm2, przewody odgromowe typu 1xOPGW-1C 1/48 (M61/R54 -24). Trasa i długość odcinków linii nie ulegną zmianie, wysokość zawieszenia przewodów i szerokość pasa linii nie ulegną zmianie w stosunku do stanu sprzed przebudowy.

- Zamierzenie nr 23

Linia napowietrzna SN, w km ok. 6+000 str. prawa, na działkach o numerze:  393/1, 360/4, 360/3, 380/1, 1373/4, 358, 361; obręb: Rajsko – istniejąca linia napowietrzna SN typu AFL 3x70 mm2 do przepięcia na nowoprojektowany słup – bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej. Powierzchnia zajęcia 429,2 m2.

- Zamierzenie nr 24

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 6+100 str. prawa, na działce numer: 1876/1; obręb Oświęcim. Łączna powierzchnia zajęcia 345,8 m2:

- budowa jezdni dodatkowej JD-11P – budowa jezdni o szerokości 3,50 m o nawierzchni bitumicznej i grubości warstw konstrukcji grubości ok. 29 - 75 cm,

- budowa rowu odwaniającego jezdnię dodatkową JD-11P o szerokości w dnie 0,40 m, pochyleniu skarp 1:1.5 po stronie prawej dodatkowej jezdni JD-11P. Długość rowu 11,2 m,

- zjazd indywidualny na działkę –wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa,

- budowa przepustu – przepust o średnicy 800 mm i długości ok. 12,00 m pod jezdnią JD-11P (obiekt nie stanowi przejścia dla zwierząt),

- budowa rowu odwaniającego łącznicę do DW 933 szczelnego o szerokości w dnie 0,40 m, pochyleniu skarp 1:1.5 po stronie prawej. Długość rowu 4,0 m.

- Zamierzenie nr 25

Rozbiórka przewodu sieci nN, w km ok. 6+315 str. lewa, na działce numer: 1847/1; obręb Oświęcim - istniejąca linia napowietrzna nn typu AL. Prace polegają jedynie na rozbiórce istniejącej sieci – nie przewiduje się wykonania w tym miejscu nowego odcinka sieci nN. Długość wyjścia: ok.1 x 4 m.

- Zamierzenie nr 26

Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN typu 3xAFL 70 mm2, w  km ok. 6+900 str. lewa, na działkach o numerze: 1590/48; 1590/86; 1538/6 obręb Oświęcim. Długość wyjścia 72 m demontaż i posadowienie słupa kablowego SN Kgo wraz z niezbędnym osprzętem, przepięcie istniejących linii napowietrznych 3xAFL 70 mm2 na nowy słup Kgo – bez zmiany kierunku trasy linii napowietrznej, budowa linii kablowej SN typ 3x XRUHAKS 1x240 mm2, linia kablowa 56 m.

- Zamierzenie nr 27

Linia napowietrzna SN, w km ok. 6+900 str. prawa, na działkach o numerze: 1648/8; 1648/1; 1637; obręb Oświęcim – istniejąca linia napowietrzna SN typu AFL 3x70mm2 -  przepięcie na nowoprojektowany słup. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej. Długość wyjścia 70x5,5m

- Zamierzenie nr 28

Demontaż istniejącej linii napowietrznej nn typu AL – długość wyjścia 59 m. W km ok. 7+700 str. lewa, na działkach o numerze: 37/3; 42/2, 52/7, 37/2 obręb Stare Stawy.

- Zamierzenie nr 29

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 7+700 str. lewa, na działkach o numerze: 38,39,37/2, 37/3, 68/3 obręb Stare Stawy:

- zjazdy indywidualne na działkę 38,6 8/3 i 40/2 – budowa zjazdów o nawierzchni z kruszywa i grubości konstrukcji ok. 40-60 cm.

- rozbiórka sieci gazowej - działka 38 - rozbiórka gazociągu średniego ciśnienia średnicy DN50 i budowa gazociągu średniego ciśnienia PSG Kraków z rur Dz63 PEHD wraz z przyłączem gazu,

- likwidacja istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Synthos Dwory - działka 37/3. W tej lokalizacji nie przewiduje się odtworzenia sieci – wykonywana będzie tylko rozbiórka,

- budowa drogi DG-3L –budowa jezdni o szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej i grubości warstw konstrukcji grubości ok. 32-78 cm.

- Zamierzenie nr 30

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 7+800 str. lewa, na działkach o numerze: 68/3, 68/4; obręb Stare Stawy. Łącznie wyjścia o długości wyjścia 35x7 m:

- przepięcie na słup istniejąca linia napowietrzna nn (przyłącze) - bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej,

- zjazd indywidualny na działkę – wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa.

- Zamierzenie nr 31

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 7+950 str. lewa, na działkach o numerze: 93/3, 93/6 obręb Stare Stawy. Powierzchnia zajęcia 9,2 m2:

- przepięcie na nowoprojektowany słup istniejącej linii napowietrznej nn typu AL. 4+50 mm2 + 2x25 mm2. Bez zmian istotnych parametrów oraz trasy linii napowietrznej,

- przewieszenie istniejącej linii telekomunikacyjnej na nowoprojektowany słup długość wyjścia 1,5 m.

- Zamierzenie nr 32

Zjazd indywidualny na działkę 288/84, w km ok. 8+015 str. lewa, na działkach o numerze:  288/84; 288/85; obręb Stare Stawy – wykonanie koryta drogowego, budowa warstw konstrukcji nawierzchni o grubości ok. 40-60 cm. Nawierzchnia z kruszywa. Powierzchnia zajęcia: 8,2 m2 . Długość wyjścia: ok.1,5 x 6,5 m.

- Zamierzenie nr 33

Demontaż istniejącej linii napowietrznej nn typu AL., w km ok. 8+300 str. lewa, na działkach o numerze: 581, 288/22, 288/23,584, 373/3, 585; obręb Stare Stawy. Długość wyjścia (38x3,50 m+14x3,80 m ). Powierzchnia zajęcia: 172,5 m2.

- Zamierzenie nr 34

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 8+300 str. Prawa, na działkach o numerze: 1600/2; 1601/2; 1972/3; obręb Grojec. Powierzchnia łączna zajęcia 121,2 m2:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m i powiązanie go z istniejącym ciągiem komunikacyjnym. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - bitumiczna Powierzchnia zajęcia: 98,9 m2. Długość wyjścia – ok 15x7 m,

- rozbiórka sieci gazowej – Rozbiórce podlega sieć gazowa wysokiego ciśnienia o średnicy DN400 i ciśnieniu 2,0 MPa. Długość likwidowanej sieci gazowej – ok. 3,5 m. Prace polegają jedynie na rozbiórce istniejącej sieci, bez wykonywania nowego odcinka sieci gazowej.

- Zamierzenie nr 35

Przebudowa i konserwacja rowu (Młynówka – dopływ ze Skotnicy), w km ok. 8+600 str. lewa, na działce numer 756, obręb Stare Stawy – prace prowadzone po istniejącym śladzie. Projektowane koryto na tym odcinku w postaci przekroju trapezowego dwudzielnego, o szerokości w dnie 2,90 m. Nachylenie skarp 1:1,5. Umocnienie podnóża skarpy w postaci płotka faszynowego. Długość wyjścia – ok 2 m na głębokość i 10 m na długość. Powierzchnia zajęcia 17,6 m2.

- Zamierzenie nr 36

Prace poniższe prowadzone będą w km ok. 9+300, na działkach o numerze: 288/139; 288/71; 288/70, 288/73, 288/74, 288/137, 288/138; 288/110 obręb: Stare Stawy:

- przebudowa istniejącej linii kablowej nn po nowej trasie oraz demontaż istniejącej linii kablowej nn typu YAKY. Długość wyjścia: 21 m (demontaż istniejącej linii kablowej nn), 12 m (wykonanie nowej linii kablowej nn).

- likwidacja istniejącej sieci wodociągowej w110 PVC własności PWiK Oświęcim wraz z dwoma przyłączami wody w związku z likwidacją budynków mieszkalnych. Długość wyjścia wodociągu – ok 20x5 m.

# Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Łączna powierzchnia inwestycji wynosi około 0,974 ha.

# Rodzaj technologii

Ze względu na niewielki zakres prac objętych niniejszym postępowaniem oraz lokalizację przedsięwzięcia na całej długości obwodnicy Oświęcimia  - rodzaj technologii oraz prace budowlane będą tożsame z pracami przewidzianymi w ramach zamierzenia głównego.

W trakcie prac budowlanych wystąpi zużycie energii elektrycznej, wody, paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do maszyn, których wykorzystanie będzie związane głównie z terenem budowy, placem budowy oraz obsługą parku maszyn, dowożeniem pracowników i materiałów na plac budowy. Woda wykorzystywana będzie zarówno na cele budowlane, ale przede wszystkim na cele socjalno - bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracowników.

# Text boxes

podpisano elektronicznie

Mirosława Mierczyk-Sawicka

Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor