Znak sprawy: NHŚ.9011.3.9.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr 1

Wójt Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29

87 – 600 Lipno

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA GMINY LIPNO ZA 2021.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

- Gmina Lipno

Na terenie Gminy Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2021r. wynosiła 11813 osób z czego 11440 osób korzystało z wody przeznaczonej                  do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno – 7707            i wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno - 3733 osób.

Miejscowość - Wąkole zaopatrywana jest przez wodociąg publiczny Bobrowniki (33 osoby).

Ponadto woda z wodociągu Głodowo, gm. Lipno sprzedawana jest do miejscowości: Gnojno (301) i Oparczyska (27), gm. Bobrowniki (ogółem zaopatrywanych jest ok. 328 osób) oraz             do miejscowości Lisek, gm. Fabianki (234 osoby).

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 741351,5 m3                               (w tym wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno 411683,5 m3, wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno 329668 m3).

W roku 2021 nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2021r. ocenił jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Pobrano i przebadano ogółem 27 próbek wody (dotyczy 5 próbek pobranych w ramach nadzoru i 22 w ramach kontroli wewnętrznej).

W żadnej próbce nie stwierdzono przekroczeń norm.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Lipno.

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

- Wójt Gminy Lipno - elektronicznie

- A/A – egz. Nr 1

Strona 2 z 2