Znak sprawy: NHŚ.9011.3.5.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr …1..…

Wójt Gminy Bobrowniki

ul. Nieszawska 10

87 – 617 Bobrowniki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA GMINY BOBROWNIKI ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Bobrowniki                     zaopatrzeniem ludności w wodę w roku 2021 zajmowała się:

- Gmina Bobrowniki

Na terenie Gminy Bobrowniki liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego            na dzień 30.06.2021r. wynosiła 3089 osób, z czego większość ludności gminy korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne (Bobrowniki - 1883 osoby, wodociąg publiczny Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki – 889, wodociąg                 publiczny Głodowo, gm. Lipno - 301 osób z miejscowości Gnojno, oraz 27 osób Oparczyska, gm. Bobrowniki).

Gmina sprzedawała wodę poza teren gminy zaopatrując ludność miejscowości Wąkole,                  gm. Lipno w wodę przeznaczoną do spożycia (WP Bobrownickie Pole do miejscowości                   Wąkole, gm. Lipno - 33 osoby).

W roku 2021r. nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

Wykonano i podłączono do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody Bobrownickie Pole,                            gm. Bobrowniki nową studnie głębinową Nr 2, o głębokości 88m.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Roczna produkcja wody z czynnych wodociągów gminy to 184325 m3                                               (w tym wodociąg publiczny Bobrowniki 77380 m3, wodociąg publiczny Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki 106945 m3).

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach                         uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę z obydwu wodociągów publicznych oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z wodociągów publicznych Bobrowniki oraz Bobrownickie Pole pobrano i przebadano zgodnie z harmonogramami ogółem 10 próbek wody (dotyczy 10 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej). W żadnej próbce nie stwierdzono przekroczeń norm.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Bobrowniki.

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

- Wójt Gminy Bobrowniki - elektronicznie

- A/A – egz. Nr 1

Strona 2 z 2