Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY

MINISTERSTWO ZDROWIA

Biuro Administracyjne

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elektronicznego depozytora kluczy dla Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności na ul Miodowej 15 oraz Departamentów urzędujących na ul. Nowogrodzkiej 11

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Depozytor kluczy wiszący, montowany na ścianie, kolor do uzgodnienia – 4szt.

- Pojemność depozytorów: 1 x 30-32 gniazda na klucze z brelokami oraz 2 skrytki depozytowe.3 x 40-42 gniazda na klucze z brelokami.

- Obudowa metalowa, wyposażona w drzwiczki przeszklone, otwierane zamkiem elektromechanicznym z możliwością użycia kluczy awaryjnych (min. dwa). Drzwi: automatycznie otwierane i blokowane po zamknięciu elektro-zamkiem, posiadające czujnik wyrwania. Dostęp awaryjny za pomocą kluczy patentowych w klasie min. 6 z kartą bezpieczeństwa, brak możliwości dorobienia kluczy bez karty bezpieczeństwa.

- Budowa modułowa, zapewniająca możliwość rozbudowy pojedynczego depozytora oraz stworzenia centralnie zarządzanego systemu wielu depozytorów. Zarządzanie depozytorami możliwe zarówno ze stanowiska administratora jak i bezpośrednio z panelu sterowania na urządzeniu.

- Oprogramowanie depozytora powinno umożliwić obsługę urządzenia w języku polskim oraz wyświetlać polskie znaki diakrytyczne.

- Terminal służący do zarządzania powinien posiadać kolorowy, min. 7 calowy ekran dotykowy.

- Bezterminowa licencja na oprogramowanie do zarządzania, bez limitu stanowisk

- Zasilanie depozytora – 230V.

- Wbudowany system zasilania awaryjnego, działający min. 24 godziny.

- Możliwość mechanicznego (awaryjnego) otwarcia depozytora oraz zwolnienia wszystkich kluczy. Połączenie urządzenia z systemem ppoż (automatyczne zwalnianie kluczy) oraz systemem alarmowym.

- Autoryzacja użytkownika przy pomocy karty magnetycznej lub PIN, ewentualnie  poprzez jednoczesne użycie karty i PIN. Wykorzystanie kart magnetycznych pracowników, obecnie używanych w obiektach do kontroli dostępu.

- Identyfikacja kluczy w gniazdach za pomocą załączonych breloków metalowych.

- Możliwość podpięcia do pojedynczego breloka kilku kluczy.

- Dostęp użytkowników do kluczy w zależności od nadanych im uprawień.

- Możliwość pobrania i zwrotu klucza przez różnych użytkowników.

- Zapewnienie gromadzenia (archiwizowania) wszystkich zdarzeń związanych z działaniem depozytora.

- Tworzenie kopii bazy danych z możliwością zapisu na zewnętrznym pendrive USB.

- Tworzenie, edycja i usuwanie uprawnień dla użytkowników, grup i kluczy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu oraz wdrożenia depozytora do pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w pełnym zakresie funkcjonalności depozytora.

- Wykonawca udzieli bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania depozytora, przez okres min. 24 miesięcy od daty jego odbioru.

- Wykonawca zapewni stały dostęp do serwisu. Czas reakcji serwisowej do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokona co najmniej dwóch przeglądów gwarancyjnych - w 10 oraz 22 miesiącu obowiązywania umowy.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny.

- Depozytor winien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

- Wykonawca załączy do oferty wykaz realizacji minimum trzech dostaw w okresie ostatnich trzech lat o wartości 100 000 zł. każda.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy – 21 dni.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

Załącznik nr 2: oferta

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

KRYTERIA WYBORU OFERTY

cena – 100%.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Za pośrednictwem poczty elektronicznej.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Tomasz Szostak, e-mail: t.szostak@mz.gov.pl; tel.: 22 63 49 612

Piotr Ostrowski, e-mail: p.ostrowski@mz.gov.pl; tel.: 22 63 49 488