Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z    23 października 2023

znak WOOŚ.420.20.2022.JŻ.6

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla w obszarze badań „Knurów” do głębokości 1300 m”.

Inwestor: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu odwiertów 13 otworów o głębokościach 265,1 – 657,3 m i średnicach 76 mm oraz przeprowadzenie badań w tych otworach za pomocą wiertnicy dołowej, systemem obrotowym z rdzeniowaniem, z użyciem płuczki wiertniczej, ze spągu wytypowanych wyrobisk. Wiercenia odbędą się z czynnych wyrobisk kopalni na poziomach 650, 850 i 1050 m, sięgających poniżej ostatniego czynnego poziomu 1050 m, tj. poniżej granicy udokumentowania złoża „Knurów“ i zasięgu koncesji nr 60/94, do głębokości ok. 1300 m.

Kopalnia Ruch Knurów posiada obecnie następujące, czynne poziomy:

-	550 m ( -300 m n.p.m ) wentylacyjny,

-	650 m ( - 400 m n.p.m.) wydobywczo – wentylacyjny,

-	850 m ( -600 m n.p.m.) wydobywczy,

-	1050 m ( -800 m n.p.m.) wydobywczy – w budowie.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Obszar badań „Knurów” o powierzchni 38,49 km2 graniczy:

-	od południa i południowego-zachodu ze złożem „Szczygłowice” – złoże

zagospodarowane, w którym w O.G. „Szczygłowice” eksploatację prowadzi KWK

Knurów-Szczygłowice – Ruch Szczygłowice wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki

Węglowej S.A.,

-	od południowego-wschodu ze złożem „Dębieńsko 1” – obecnie złoże zaniechane od

2000 r., użytkowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., w którym

odwadnianie stacjonarne prowadzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi,

-	od wschodu i południowego-wschodu ze złożem „Budryk” – złoże zagospodarowane,

w którym w O.G. „Ornontowice I” eksploatację prowadzi kopalnia „Budryk”

wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

-	od północnego-wschodu z zagospodarowanym złożem „Sośnica”, w którym w O.G.

„Sośnica III” prowadzi eksploatację kopalnia „Sośnica” wchodząca w skład Polskiej

Grupy Górniczej S.A.,

-	od północy z zaniechanym złożem „Gliwice” odwadnianym przez pompownię

głębinową CZOK SRK S.A.

Przestrzeń, w granicach której będą prowadzone projektowane roboty geologiczne w ramach realizacji koncesji nr 5/2022/p, została zdefiniowana w zapisach tej koncesji, a w szczególności w Umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego z dnia 03.11.2022 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska, a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Przestrzeń tą od góry wyznacza poziom głębokości 640 m p.p.t., a od dołu poziom 1300 m.

Lokalizacja projektowanych otworów badawczych:

| Nr otworu | Partia złoża | Wyrobisko | Pokład/poziom | Projektowana długość | Współrzędne otworu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y |
| 1. | Południowa | Pochylnia IV | pkł. 408/2 / poz.1050 m | 270,30 m | 23536,40 | 13072,40 |
| 2. | Południowa | Upadowa kamienna I | pkł. 405/1 / poz.1050 m | 265,10 m | 23870,10 | 12522,40 |
| 3. | Wschodnia | Upadowa kamienna I | poz. 850 m | 347,00 m | 23387,30 | 12434,30 |
| 4. | Południowa | Chodnik IV | pkł. 408/3 | 505,70 m | 23410,70 | 13901,50 |
| 5. | Południowa | Przekop Ca8W | poz. 850 m | 461,50 m | 22057,80 | 16004,50 |
| 6. | Wschodnia | Przekop Gb8E | poz. 850 m | 464,70 m | 22867,00 | 11653,50 |
| 7. | Północna | Przekop M8W | poz. 850 m | 458,00 m | 20773,80 | 13592,20 |
| 8. | Południowa | Chodnik 32b | pkł. 405/3 | 345,00 m | 24678,00 | 13548,00 |
| 9. | Wschodnia | Chodnik 21a | pkł. 405/3 | 425,00 m | 21053,10 | 11354,00 |
| 10. | Zachodnia | Przekop C7W | pkł. 510/1 | 626,60 m | 21765,60 | 16732,00 |
| 11. | Wschodnia | Chodnik 16b | pkł. 407/1 | 471,20 m | 22211,80 | 12668,80 |
| 12. | Południowa | Wytyczna W63S m | poz. 650 m | 657,30 m | 22072.50 | 13283,30 |
| 13. | Południowa | Chodnik 14b | pkł. 407/1 | 395,00 m | 24360,40 | 13825,20 |

III. Rodzaj technologii

Projektowane otwory od G-1 do G-13 o głębokościach 265,1 – 657,3 m i średnicy 76 mm, zostaną odwiercone z czynnych wyrobisk KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów usytuowanych na poziomach 650 m, 850 m i 1050 m do poziomu ok. 1300 m. Projektowane roboty geologiczne prowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w koncesji nr 5/2022/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze badań „Knurów”. Otwory będą wiercone obrotowo na płuczkę, z pełnym rdzeniowaniem, koronką wiertniczą o średnicy 76 mm. W konstrukcji otworu zostanie uwzględnione przeprowadzenie stabilizacji ścianek otworu poprzez cementację lub zastosowanie dodatkowej kolumny rur obsadowych. W przypadku nawiercenia poziomu wodonośnego bądź gazonośnego uniemożliwiającego dalsze wiercenie, zostanie on odizolowany za pomocą rur obsadowych, a następnie nastąpi kontynuacja wiercenia otworu koronką o mniejszej średnicy (np. 59 mm). Zostanie zastosowana wiertnica z układem hydraulicznym z wodną chłodnicą oleju, napędzana silnikiem elektrycznym. W trakcie wiercenia zostanie zastosowana płuczka wodna z polimerami, maksymalny wydatek płuczki osiągnie 150 dm3/min. Otwory wiercone będą przez rury obsadowe o średnicy 100 mm o długości min. 3 m. Wylot otworu na czas przewiercania utworów karbońskich uzbrojony będzie w głowicę przeciw wyrzutową (prewenter). Roboty wiertnicze prowadzone będą zgodnie z dokumentacją techniczną wiertnicy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

/podpisano elektronicznie/