Znak sprawy: NHŚ.9011.3.7.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr 1

Wójt Gminy Kikół

Plac Kościuszki 7

87 – 620 Kikół

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA GMINY KIKÓŁ ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Kikół zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się Gmina Kikół.

Na terenie Gminy Kikół liczba ludności wg Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2021r. wynosiła 7059 osoby, z czego większość ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne. Wodociąg publiczny Kikół – zaopatruje 6919 osób gminy Kikół, dodatkowo miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo ok. 112 osób i miejscowość Kijaszkówiec, gm. Czernikowo ok. 69 osób.

Ponadto miejscowości Walentowo, Niedźwiedź, Hornówek zaopatrywane były przez wodociąg publiczny Osówka, gm. Czernikowo - ok. 496 osób. Natomiast 80 osób z miejscowości Janowo i 48 osób z miejscowości Grodzeń, gm. Kikół zaopatrywana była przez SUW Chrostkowo    Nowe (ok. 128 osób). Podane dane szacunkowe przez Gminę są zawyżone (ok. 344 osoby                 więcej niż podaje Urząd Statystyczny), co może świadczyć o braku weryfikacji lub podawaniu danych z poprzednich lat.

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane.

Roczna produkcja wody z wodociągu publicznego Kikół to 637472,5 m3 (średnio                             1746,54 m3/dobę).

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Jakość wody z wodociągu publicznego Kikół w roku 2021 oceniono jako spełniającą             wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W roku 2021 nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

Z wodociągu publicznego Kikół pobrano i przebadano ogółem 16 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 12 w ramach kontroli wewnętrznej).

W roku 2021r. nie wykonano nowych inwestycji i modernizacji.

W żadnej próbce nie stwierdzono przekroczeń norm.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Kikół.

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

- Wójt Gminy Kikół - elektronicznie

- A/A – egz. Nr 1

Strona 2 z 2