OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa serwerów plików NAS na potrzeby Oddziału Rzeszów i podległych Rejonów

w ilości:

7 szt. Urządzenie NAS typ 1 wraz z akcesoriami

2 szt. Urządzenie NAS typ 2 wraz z akcesoriami

Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt będzie posiadał wymagane deklaracje CE lub równoważne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD.

Dostawa zamówionego Sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

Sprzęt zostanie dostarczony na adres siedziby Zamawiającego tj. 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia.

Poniżej określono minimalne parametry sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Oznacza to że oferowany sprzęt może posiadać parametry nie gorsze niż wymienione. Spełnienie postawionych warunków będzie określone w oparciu o oficjalną specyfikację sprzętu udostępnioną przez producenta na stronie internetowej, a w przypadku braku dostępności na stronie producenta na podstawie specyfikacji dostarczonej obowiązkowo w takiej sytuacji  przez Wykonawcę.

| Minimalne parametry SPRZĘTOWE - Urządzenie typu NAS typ 1 wraz z akcesoriami |
| --- |
| Procesor | Liczba procesorów | 1 |
|  | Architektura procesora | 64-bit |
|  | Częstotliwość procesora | 4-core 2.2 GHz |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 8 GB DDR4 ECC SODIMM z możliwością rozbudowy do32GB |
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski | 4 |
|  | Zgodny typ dysków | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD |
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
|  | Port USB 3.2 1. generacji | 2 |
|  | Port eSATA | 1 |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde | Btrfs EXT4 |
|  | Zewnętrzne dyski twarde | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
| Wygląd | Obudowa (RU) | 1U |
|  | Wspornik do montażu szafy | TAK. Oferowany sprzęt powinien zawierać zestaw umożliwiający montaż w szafie typu rack 19” z 4 słupkami |
|  | Tryb prędkości wentylatora | Tryb pełnej prędkości Tryb chłodzenia Tryb cichy |
|  | Przywracanie zasilania | TAK |
|  | Zaplanowane włączanie/wyłączanie | Tak |
|  | Funkcja Wake on LAN / WAN | TAK |
|  | Zasilacz / Adapter | Min. 150 W |
|  | Zasilacz nadmiarowy | TAK |
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | Od 100 V do 240 V AC |
|  | Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
|  | Zużycie energii | Maksymalnie 47.69 W (dostęp) Maksymalnie 16.7 W (hibernacja dysków twardych) |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta na sprzęt |
| Akcesoria dodatkowe | Dysk twardy 3.5" SATA HDD o polepszonych parametrach dysk co najmniej klasy NAS przeznaczony dla systemów NAS pracujących w systemie ciągłym ilość 4szt. pojemność min 8TB w pełni kompatybilny z oferowanym urządzeniem (informacja o kompatybilności dołączonego modelu dysku twardego powinna być umieszczona na stronie producenta dysku sieciowego NAS lub do oferty należy dołączyć odpowiednie potwierdzenie producenta . Wszystkie dyski muszą być tego samego typu (ten sam model) -pochodzić z jednej serii produkcyjnej. Zestaw stałych szyn montażowych do szafy typu rack 19’ umożliwiających montaż w niej oferowanego urządzenia |
| Minimalne parametry dla OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA NAS typ 1 wraz z akcesoriami |
| Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową | Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu | 108 TB |
|  | Maksymalna liczba woluminów wewnętrznych | 64 |
|  | Pamięć podręczna odczytu / zapisu SSD | TAK |
|  | SSD TRIM | TAK |
|  | Obsługiwany typ RAID | Podstawowy JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
|  | Migracja macierzy RAID | Podstawowy do RAID 1 Podstawowe do RAID 5 RAID 1 na RAID 5 RAID 5 na RAID 6 |
|  | Powiększanie wolumenu przy użyciu większych dysków twardych | RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
|  | Powiększanie wolumenu przez dodanie dysku twardego | JBOD RAID 5 RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) |
|  | Globalny Hot Spare Obsługiwany typ RAID | RAID 1 RAID 5 RAID 6 (z jednostką rozszerzającą) RAID 10 (z jednostką rozszerzającą) |
| Usługi plików | Protokół plików | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP | 500 |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP (z rozszerzeniem pamięci RAM) | 2000 |
|  | Integracja listy kontroli dostępu (ACL) systemu Windows | TAK |
|  | Uwierzytelnianie Kerberos NFS | TAK |
| Konta i foldery współdzielony | Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych | 2048 |
|  | Maksymalna liczba grup lokalnych | 256 |
|  | Maksymalna liczba folderów udostępnionych | 512 |
|  | Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderu udostępnionego | 16 |
| Specyfikacja ogólna | Protokoły sieciowe | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Oferowane urządzenie musi mieć możliwość pobrania i zainstalowania dodatkowego oprogramowania bez dodatkowych opłat, m.in.: |
| Program antywirusowy | TAK |
| Centralny System Zarządzania | TAK |
| Przeglądarka dokumentów | TAK |
| Menedżer sieci SAN | Maksymalna liczba obiektów docelowych iSCSI | 128 |
|  | Maksymalna jednostka LUN | 256 |
| Oprogramowanie do zarządzania kontami pocztowymi | Darmowe konta e-mail | 5 |
|  | Maksymalna liczba równoczesnych użytkowników | 150 |
|  | Maksymalna wydajność serwera | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| Serwer multimediów | Zgodność z DLNA | TAK |
| Replikacja migawek | Maksymalna liczba migawek na folder udostępniony | 1024 |
|  | Maksymalna liczba migawek systemu | 65536 |
| Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego | Minimalna liczba kamer IP | Możliwość zarządzania minimum 5 podłączonymi kamerami IP Oprogramowanie powinno pozwalać na swobodne zarządzanie dodanymi licencjami polegające na możliwości ich indywidualnego (niezależnego od innych licencji) odłączenia i przeniesienia na inne urządzenie tego samego typu – wymóg ten dotyczy co najmniej 3 licencji (urządzeń) |
|  | Łączna liczba klatek na sekundę (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720)800 FPS @ 1080p (1920x1080)350 FPS @ 3M (2048x1536)280 FPS @ 5M (2591x1944)170 FPS @ 4K (3840x2160) |
|  | Całkowita liczba klatek na sekundę (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280x720)1200 FPS @ 1080p (1920x1080)600 FPS @ 3M (2048x1536)480 FPS @ 5M (2591x1944)200 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Serwer VPN | Maksymalna liczba połączeń | 40 |

| Minimalne parametry SPRZĘTOWE - Urządzenie typu NAS typ 2 wraz z akcesoriami |
| --- |
| Procesor | Liczba procesorów | 1 |
|  | Architektura procesora | 64-bit |
|  | Częstotliwość procesora | 4-core 2.2 GHz |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 16 GB DDR4 ECC SODIMM z możliwością rozbudowy do32GB |
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski | 8 |
|  | Zgodny typ dysków | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD |
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
|  | Port USB 3.2 1. generacji | 2 |
|  | Port eSATA | 1 |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde | Btrfs EXT4 |
|  | Zewnętrzne dyski twarde | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
| Wygląd | Obudowa (RU) | 2U |
|  | Wspornik do montażu szafy | TAK. Oferowany sprzęt powinien zawierać zestaw umożliwiający montaż w szafie typu rack 19” z 4 słupkami |
|  | Tryb prędkości wentylatora | Tryb pełnej prędkości Tryb chłodzenia Tryb cichy |
|  | Przywracanie zasilania | TAK |
|  | Zaplanowane włączanie/wyłączanie | Tak |
|  | Funkcja Wake on LAN / WAN | TAK |
|  | Zasilacz / Adapter | Min. 350 W |
|  | Zasilacz nadmiarowy | TAK |
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | Od 100 V do 240 V AC |
|  | Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
|  | Zużycie energii | Maksymalnie 62 W (dostęp) Maksymalnie 30 W (hibernacja dysków twardych) |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta na sprzęt |
| Akcesoria dodatkowe | Dysk twardy 3.5" SATA HDD o polepszonych parametrach dysk co najmniej klasy NAS przeznaczony dla systemów NAS pracujących w systemie ciągłym ilość 8szt. pojemność min 6TB w pełni kompatybilny z oferowanym urządzeniem (informacja o kompatybilności dołączonego modelu dysku twardego powinna być umieszczona na stronie producenta dysku sieciowego NAS lub do oferty należy dołączyć odpowiednie potwierdzenie producenta . Wszystkie dyski muszą być tego samego typu (ten sam model) -pochodzić z jednej serii produkcyjnej. Zestaw stałych szyn montażowych do szafy typu rack 19’ umożliwiających montaż w niej oferowanego urządzenia |
| Minimalne parametry dla OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA NAS typ 2 wraz z akcesoriami |
| Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową | Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu | 108 TB |
|  | Maksymalna liczba woluminów wewnętrznych | 64 |
|  | Pamięć podręczna odczytu / zapisu SSD | TAK |
|  | SSD TRIM | TAK |
|  | Obsługiwany typ RAID | Podstawowy JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
|  | Migracja macierzy RAID | Podstawowy do RAID 1 Podstawowe do RAID 5 RAID 1 na RAID 5 RAID 5 na RAID 6 |
|  | Powiększanie wolumenu przy użyciu większych dysków twardych | RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
|  | Powiększanie wolumenu przez dodanie dysku twardego | JBOD RAID 5 RAID 6 |
|  | Globalny Hot Spare Obsługiwany typ RAID | RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
| Usługi plików | Protokół plików | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP | 1000 |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/AFP/FTP (z rozszerzeniem pamięci RAM) | 2000 |
|  | Integracja listy kontroli dostępu (ACL) systemu Windows | TAK |
|  | Uwierzytelnianie Kerberos NFS | TAK |
| Konta i foldery współdzielony | Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych | 2048 |
|  | Maksymalna liczba grup lokalnych | 256 |
|  | Maksymalna liczba folderów udostępnionych | 512 |
|  | Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderu udostępnionego | 16 |
| Specyfikacja ogólna | Protokoły sieciowe | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Oferowane urządzenie musi mieć możliwość pobrania i zainstalowania dodatkowego oprogramowania bez dodatkowych opłat, m.in.: |
| Program antywirusowy | TAK |
| Centralny System Zarządzania | TAK |
| Przeglądarka dokumentów | TAK |
| Menedżer sieci SAN | Maksymalna liczba obiektów docelowych iSCSI | 128 |
|  | Maksymalna jednostka LUN | 256 |
| Oprogramowanie do zarządzania kontami pocztowymi | Darmowe konta e-mail | 5 |
|  | Maksymalna liczba równoczesnych użytkowników | 150 |
|  | Maksymalna wydajność serwera | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| Serwer multimediów | Zgodność z DLNA | TAK |
| Replikacja migawek | Maksymalna liczba migawek na folder udostępniony | 1024 |
|  | Maksymalna liczba migawek systemu | 65536 |
| Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego | Minimalna liczba kamer IP | Możliwość zarządzania minimum 2 podłączonymi kamerami IP Możliwość przenoszenia co najmniej |
|  | Łączna liczba klatek na sekundę (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720)800 FPS @ 1080p (1920x1080)350 FPS @ 3M (2048x1536)280 FPS @ 5M (2591x1944)170 FPS @ 4K (3840x2160) |
|  | Całkowita liczba klatek na sekundę (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280x720)1200 FPS @ 1080p (1920x1080)600 FPS @ 3M (2048x1536)480 FPS @ 5M (2591x1944)200 FPS @ 4K (3840x2160) |
| Serwer VPN | Maksymalna liczba połączeń | 40 |