| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów skr. poczt. 297 | Rzeszów, 2023-06-29 |
| --- | --- |
| OA-XVI.272.4.7.2023 |

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy postępowania na dostawę czytników dokumentów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz do Delegatury PUW w Przemyślu  (znak sprawy: 
OA-XVI.272.4.7.2023).

W nawiązaniu do pisma z 28.06.2023 r. Zamawiający modyfikuje wymagane parametry techniczne czytników dokumentów wskazane w Rozdziale 2 pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu.

Zapis przed zmianą:

| L.p. | Parametr | Wymagania dla urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ: | wolnostojący |
| 2 | Oświetlenie: | diody podczerwone LED B900 |
| 3 | Obsługiwane standardy RFID: | ISO 14443A, ISO 14443B |
| 4 | Szybkość transmisji radiowej (RFID): | 848 kbit/s |
| 5 | Sterownik (OCR, RFID): | USB/RS (Wirtualny COM Port), PC/S.C. |
| 6 | Parametr portu COM: | 460800 baud, 8 bit, bez parzystości |
| 7 | MTBF: | 100000 godzin |
| 8 | Posiadający interfejs: | USB 2.0. |
| 9 | Szybkość przesuwania dokumentu: | do 100cm/s |
| 10 | Sygnalizacja stanu czytnika: | co najmniej optyczna (dioda LED) |
| 11 | Ponadto: | - przystosowany do odczytu pola MRZ (pisma OCR-B) z dokumentów czytelnych maszynowo zgodnie z normami ISO 7501 oraz ICAO; - zgodność współpracy urządzenia z systemem Pobyt v. 3 bez konieczności modyfikacji tego systemu; - wykrycie, skanowanie i rozpoznanie dokumentu po ręcznym przeciągnięciu dokumentu przed głowicą czytającą; - brak ruchomych części; - dedykowane oprogramowanie w najnowszej wersji zawierające między innymi: przykładowe kody źródłowe. Sterownik dla Windows 10 działające z 64 bitowymi wersjami ww. systemów Windows; - posiadający oznakowanie CE. |
| 12 | Gwarancja na czytniki producenta: | min 12 m-cy; gwarancja typu door to door (koszt transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca) lub gwarancja typu on-site; WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI (Należy uzupełnić pole w formularzu oferty). |

Zapis po zmianie:

| L.p. | Parametr | Wymagania dla urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ: | wolnostojący |
| 2 | Oświetlenie: | diody podczerwone LED B900 lub IR B900, 880nm +/- 5%, UVA 365nm, 24-bitowy kolor, 8-bitowy monochromatyczny IR |
| 3 | Obsługiwane standardy RFID: | ISO 14443A, ISO 14443B |
| 4 | Szybkość transmisji radiowej (RFID): | 848 kbit/s |
| 5 | Sterownik (OCR, RFID): | USB/RS (Wirtualny COM Port), PC/S.C. |
| 6 | Parametr portu COM: | 460800 baud, 8 bit, bez parzystości |
| 7 | MTBF: | 100000 godzin |
| 8 | Posiadający interfejs: | min. USB 2.0. |
| 9 | Czytnika z przesuwem dokumentu lub Czytnik bez konieczności przesuwu dokumentu | Szybkość przesuwania dokumentu do 100cm/s Technologia Anti-Glare: eliminacja niedoskonałości obrazu podczas odczytu dokumentów ze względu np. na ich laminowanie; rozdzielczość obrazu: 400dpi |
| 10 | Sygnalizacja stanu czytnika: | co najmniej optyczna (dioda LED) |
| 11 | Wymiary | Nie większe niż 190x162x157 |
| 12 | Waga | max 1.1 kg |
| 13 | Ponadto: | - przystosowany do odczytu pola MRZ (pisma OCR-B) z dokumentów czytelnych maszynowo zgodnie z normami ISO 7501 oraz ICAO |
|  |  | - zgodność współpracy urządzenia z systemem Pobyt v. 3 bez konieczności modyfikacji tego systemu |
|  |  | - wykrycie, skanowanie i rozpoznanie dokumentu po ręcznym przeciągnięciu dokumentu przed głowicą czytającą lub umieszczenie dokumentu na szybie skanującej |
|  |  | - brak ruchomych części |
|  |  | - dedykowane oprogramowanie w najnowszej wersji zawierające między innymi: przykładowe kody źródłowe. Sterownik dla Windows 10 działające z 64 bitowymi wersjami ww. systemów Windows |
|  |  | - posiadający oznakowanie CE |
| 14 | Gwarancja na czytniki producenta: | min 12 m-cy; gwarancja typu door to door (koszt transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca) lub gwarancja typu on-site; WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI (Należy uzupełnić pole w formularzu oferty). |

W związku z modyfikacją ww. dokumentu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Formularzu ofertowym po modyfikacji.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu  4 lipca 2023 r. o godz. 1000.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Zastępca Dyrektora Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców