## Slide 1: Szkolenie dla koordynatorów dostępności
4.4. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. Deklaracja dostępności.

## Slide 2: Szkolenie realizowane w ramach projektu Samorząd bez barier. Projekt dofinansowany jest ze środków UE oraz budżetu państwa. Autorzy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Strona projektu: Strona internetowa projektu "Samorząd bez barier"
Prawa autorskie:
Prezentacja udostępniana jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Strona internetowa Creative Commons

## Slide 3: Spis treści Ewakuacja Procedura ewakuacji Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności – najczęstsze błędy Przydatne linki

## Slide 4
1. Ewakuacja (1)
Za art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:​
Do minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej należy zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

## Slide 5
1. Ewakuacja (2)
Dla każdego obiektu należy indywidualnie ustalić plan ewakuacji oraz skonsultować go ze specjalistami;
Stali użytkownicy ze szczególnymi potrzebami muszą być przeszkoleni z zakresu ewakuacji w konkretnym obiekcie (w szczególności w zakresie odczytywania sygnałów alarmowych i sposobów wydostania się z obiektu);
Warto rozważyć przeszkolenie pracowników pod kątem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami oraz pierwszej pomocy;
Dobrą praktyką jest zamykanie listy obecności o konkretnej porze z wyszczególnieniem, gdzie znajduje się określona liczba osób – w przypadku ewakuacji do punktu zbiórki można szybko określić, ile osób pozostało jeszcze w obiekcie.

## Slide 6
1. Ewakuacja (3)
KOMUNIKACJA – rozwiązania sprzyjające ewakuacji:
urządzenia emitujące pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny,
komunikat głosowy nakazujący opuścić budynek,
tablice świetlne z tym komunikatem.

## Slide 7
1. Ewakuacja (4)
Elementy ułatwiające drogę ucieczki:
Możliwie szerokie korytarze bez elementów utrudniających poruszanie się (kosze, szafki);
Posadzka, która pod wpływem wody ze zraszaczy nie staje się śliska;
Oświetlenie przy posadzce w formie listwy przypodłogowej zasilane z niezależnego źródła;
Poręcze, które są zamontowane wzdłuż biegu korytarza, pozwalające poruszać się w warunkach ograniczonej widoczności;
Drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe – dłuższe odcinki korytarzy są dzielone na strefy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu i ognia;
Wózki ewakuacyjne – najlepiej, aby znajdowały się przy klatkach schodowych.

## Slide 8
1. Ewakuacja (5)
Pokój oczekiwania to pomieszczenie:
o zwiększonej odporności na ogień i dym;
o wymiarach pozwalających na wjechanie wózkiem (min. 150x150 cm oraz niezależny system wentylacji i zasilanie oświetlenia);
oznaczone znakiem świetlnym "pokój oczekiwania" aktywowanym w momencie uruchomienia alarmu i oznaczonym w alfabecie Braille'a na drzwiach;
oznaczone od strony korytarza znakiem świetlnym informującym, że w środku znajduje się osoba/y.

## Slide 9
1. Ewakuacja (6)
w pokoju oczekiwania powinny znajdować się: krzesła/ławki, butelki z wodą, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, przycisk alarmowy, telefon umożliwiający wezwanie pomocy;
wszystkie rzeczy znajdujące się w pokoju oczekiwania powinny być wykonane z materiałów niepalnych,
przykładowy pokój z poradnika "Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?":

## Slide 10
2. Procedura ewakuacji (1)
Zapisy dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami mogą zostać zapisane np.:
w procedurze ewakuacyjnej,
w procedurze BHP,
w procedurze przeciwpożarowej.

## Slide 11: PRZYKŁADY - praca z dokumentacją samorządów
2. Procedura ewakuacji (2)
Notes: 1. Włączyć filmik "bezpieczeństwo", trwa 4:18 min.
2. Pokazać załącznik nr 4.4 przykładowe zarządzenie dotyczące procedury ewakuacji. 25 min.

## Slide 12
3. Deklaracja dostępności (1)
Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności.
Notes: Można pokazać 4.4 zał. do decyzji wykonawczej od L 256/105 (strona 3 dokumentu).

## Slide 13
3. Deklaracja dostępności (2)
Ponadto deklaracja powinna zawierać następujące elementy:
datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji;
informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;
Notes: Można pokazać 4.4 zał. do decyzji wykonawczej od L 256/105 (strona 3 dokumentu).

## Slide 14
3. Deklaracja dostępności (3)
informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;
informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnością;
informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;
Notes: Można pokazać 4.4 zał. do decyzji wykonawczej od L 256/105 (strona 3 dokumentu).

## Slide 15
3. Deklaracja dostępności (4)
link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej;
informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;
link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich;
wskazanie adresu elektronicznego, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej.
Notes: Można pokazać 4.4 zał. do decyzji wykonawczej od L 256/105 (strona 3 dokumentu).

## Slide 16
3. Deklaracja dostępności (5)
Informacje o dostępności architektonicznej w deklaracji dostępności:
dokładny adres opisywanego miejsca (jeśli jest kilka siedzib, to każdą należy opisać osobno);
informacja o możliwości dojazdu do urzędu komunikacją miejską (lub jej braku);
opis przestrzeni wejściowej do każdej siedziby;
informacja o liczbie (lub braku) dostępnych toalet oraz ich umiejscowieniu w budynku;
informacja o windzie (lub jej braku);
informacja o tym, czy do budynku można wejść z psem asystującym;
informacja o tym, czy w budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna;
informacja o tym, czy jest możliwość skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego i w jaki sposób.

## Slide 17
3. Deklaracja dostępności (6)
Deklaracja musi być umieszczona w BIP oraz na każdej stronie podmiotu publicznego;
Podmiot publiczny umieszcza link do opublikowanej deklaracji w taki sposób, aby użytkownik strony internetowej mógł mieć do niego dostęp podczas nawigacji po stronie; Podmiot publiczny, publikując deklarację dostępności aplikacji mobilnej, umieszcza link do niej w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna;
Podmiot publiczny dokonuje przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

## Slide 18
3. Deklaracja dostępności (7)
Konsekwencje braku deklaracji dostępności:
za art. 19 ustawy o dostępności cyfrowej karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który nie sporząda i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w niej elementów wskazanych w art. 10 ust. 3-5.
Wysokość kary: do 5000 zł

## Slide 19
4. Deklaracja dostępności – najczęstsze błędy (1)
pomijanie informacji o dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej;
brak danych kontaktowych osoby, do której można się zwrócić w przypadku trudności z dostępnością stron;
stosowanie uogólnień takich jak:
  sformułowania typu: „istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze." (brak informacji gdzie, komu i w jaki sposób można to zgłosić);
  ogólna informacja o dostępności kilku siedzib urzędu zamiast szczegółowego opisu każdej siedziby.

## Slide 20
4. Deklaracja dostępności – najczęstsze błędy (2)
brak informacji o możliwości dojazdu komunikacją publiczną (lub jej braku);
podawanie informacji o tym, że budynek urzędu jest dostępny, podczas gdy jest dostępny tylko częściowo;
używanie określenia „głuchoniemy”;
używanie pojęcia „osoby niepełnosprawne”, zamiast „osoby z niepełnosprawnością”.

## Slide 21
5. Przydatne linki
Przykład deklaracji dostępności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji (data wejścia na stronę 18.02.2021).
Link do strony ułatwiającej stworzenie deklaracji dostępnościstrony internetowej (z możliwością opisania dostępności architektonicznej oraz podania innych informacji i oświadczeń) - data wejścia na stronę 18.02.2021).
Notes: Przykład Deklaracji Dostępności MC: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/deklaracja-o-dostepnosci

## Slide 22: Jak wygląda deklaracja dostępności Państwa urzędu?
Notes: Czas: 10 min. Burza mózgów: Jak wyglądają? Czego w nich brakuje? Co na pewno powinno się z nich usunąć? Kto jest za nie odpowiedzialny?

## Slide 23: Dziękujemy za uwagę!