Załącznik nr 1A2

# Opis przedmiotu zamówienia :

„Prawo opcji zakupu dodatkowego sprzętu (zamówienie opcjonalne nr 2)

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podanym w danym wierszu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie dronu podwodnego: |  |
| 1.1. | Zamawiający zamierza wykorzystywać dron podwodny do prowadzenia działań ratowniczych prowadzonych przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego m.in.: w zakresie dokonywania zwiadu nurkowego, poszukiwania przedmiotów oraz zapewnienia bezpiecznej pracy dla nurków podczas prowadzonych prac podwodnych. |  |
| 1.2 | Zamawiający wymaga, aby dron wodny był przystosowany do działań ratowniczych, w każdych warunkach na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, skąd będą podejmowani nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, osoby tonące a także prowadzone będą akcje ratunkowe. Dodatkowo ww. przedmiot będzie służył celom szkoleniowym. |  |
| 2. | Wymagania techniczno- użytkowe: |  |
| 2.1. | W zestawie kontroler, zwijadło z przewodem, futerał, dwie sztuki akumulatorów, przewód zasilający z łądowarką, dodatkowe oświetlenie - Dron podwodny z oświetleniem i kamerą Dron podwodny o konstrukcji modułowej z dodatkowym oświetleniem Dron napędzany ośmioma wirnikami, o maksymalnej prędkości 3 węzłów Dodatkowe oświetlenie kompatybilne z dronem o mocy do 12 000lm, akumulatorze 3500mAh i wodoodporności do 100 metrów Akumulator do drona o pojemności 200Wh Maksymalna głębokość pracy 100 metrów Zwijadło ręczne z przewodem o długości 100 metrów Pilot zdalnego sterowania dronem z Wi-Fi i ze złączem HDMI i USB, o pojemność baterii 2500mAh i uchwytem na telefon maksymalnym 13 cali Kamera 4K, CMOS 1/2,3", pole widzenia 150°, rozdzielczość aparatu 12 megapikseli, karta pamięci 128 GB, typ wideo MP4 Oświetlenie LED drona o mocy 2x2000lm, temperatura koloru 5000K-5500K, ściemnianie trzy stopniowe Temp. pracy – od -10 st.C do 45 st.C |  |

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w danym wierszu, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.

Podpis: