ISTOTNE  WARUNKI  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

na wykonanie projektu i okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonanie zasilania w energię elektryczną sieci LAN i stacji roboczych a także zakup serwera z oprogramowaniem.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu

Adres do korespondencji: 26-700 Zwoleń ul. Bogusza 37

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek –piątek  7.30- 15.05

Tel. 48 676-23-12      Fax : 48 676-23-12   e-mail : zwoleń@psse.waw.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Wykonanie projektu i okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonanie zasilania w energię elektryczną sieci LAN i stacji roboczych a także zakup serwera z oprogramowaniem”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN oraz wykonanie zasilania w energię elektryczną w budynkach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu a także zakup serwera z oprogramowaniem. Odległość między budynkami wynosi ok. 20 metrów.

Okablowanie należy zaprojektować i wykonać w nowych listwach.

Rozmieszczenie Punktów Logicznych (gniazd RJ45) należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami Inwestora, opierając się na załączonych rysunkach.

Należy wykonać połączenie budynków łączem światłowodowym.

Podstawą do opracowania projektu i wykonania okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonania sieci energetycznej mają być Polskie i Europejskie Normy, zalecenia i wytyczne inwestora.

- Podstawa opracowania

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami i normami polskimi i europejskimi. Są to m.in.:

Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

− PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

−  PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna –System okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie:

− PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;

− PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

− PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie:

− PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r;

− PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2011 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801 ed.2.2:2011.

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

- Rozwiązania szczegółowe

- Ilość i lokalizację stanowisk roboczych przyjąć na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych Użytkownika. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji;

- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 75 metrów;

- System okablowania strukturalnego i każdy użyty element do budowy sieci (m. in. patchpanele, gniazda RJ45, kable krosowe, i inne) ma posiadać potwierdzoną wydajność do Kat.6;

- Instalacja ma być poprowadzona kablem konstrukcji U/UTP – o paśmie przenoszenia min. 300MHz i średnicy żyły 23 AWG. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje;

- Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o moduły gniazd RJ45 kat.6;

- Punkty dystrybucyjne dla okablowania strukturalnego w budynkach:

  - w budynku Laboratorium szafa rack 19” wisząca o wysokości roboczej min. 22U;

  - w budynku Administracja  szafa krosownicza 19” o wysokości roboczej min. 9U;

  - szafy rack mają być wyposażone w panele zasilające oraz półki konieczne do umieszczenia istniejących urządzeń sieciowych (switche, routery, firewall, UPS);

- Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym.

- Serwer

Komputer klasy serwer do pracy ciągłej o parametrach:

- procesor Xeon E-2224G lub wyżej;

- RAM DDR4 nie mniej niż 16 GB z możliwym rozszerzeniem do 64 GB;

- karta LAN 10/100/1000 Mb/s;

- płyta główna posiadająca gniazda rozszerzeń PCI, PCIe 3.0 x 4 i PCIe 3.0 x 16;

- dyski twarde: min 1 szt. 1TB SATA3 7200 obr/min, SSD min. 256 GB o prędkości zapisu/odczytu min. 500 Mb/s;

- moc zasilacza min. 300 W;

- oprogramowanie Microsoft Windows 10 Professional;

- gwarancja 5 lat NBD.

# Instalacja teletechniczna

Prowadzenie okablowania

Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.

W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 3mm dla gniazd końcowych.

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.)

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 30% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.

Panel krosowy

Kable należy zakończyć na ekranowanym panelu krosowym modularnym o wysokości montażowej 1U posiadającym moduły RJ45 montowane indywidualne na płycie czołowej panelu.

Rodzaj i wielkość panelu (ilość gniazd) należy dostosować do ilości wymaganych Punktów Logicznych (gniazd RJ45)

Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy – w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia – wesprzeć na prowadnicy kabli, montując je za pomocą opasek kablowych.

Kable krosowe miedziane

- Ekranowane kable krosowe powinny być wykonane z linki w osłonie LSZH o max. średnicy żyły 26 AWG i zgodnie z kategorią 6.

- System okablowania miedzianego ma korzystać z kabli krosowych i przyłączeniowych, posiadających znormalizowane interfejsy, zgodne z wymaganiami obowiązujących norm (m. in. EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2);

- ilość kabli krosowych oraz długość dostosowana do potrzeb.

# Wymagania gwarancyjne

Instalacja ma być wykonana przy użyciu elementów okablowania objętego pełną 7-letnią gwarancją systemową producenta w języku polskim.

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta (wytwórcę wszystkich elementów okablowania), tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.

Udzielona gwarancja ma ponadto zapewniać naprawę lub wymianę produktów wadliwych na koszt producenta (tzn. obejmować również koszt instalacji, czyli robociznę w trakcie naprawy, wymiany lub zamiany). Warunki udzielenia gwarancji producenta nie mogą narzucać konieczności przeprowadzania przeglądów wykonanej instalacji ani powodować Użytkownika/Inwestora obciążenia kosztami serwisu.

Wszystkie konieczne prace i działania związane z posiadaniem gwarancji lub przywróceniem do stanu bezawaryjności nie mogą obciążać finansowo Użytkownika/Inwestora przez cały okres trwania serwisu gwarancyjnego.

Wszystkie powyższe warunki mają utrzymane w ciągu całego 7-letniego okresu gwarancyjnego, którego początek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez producenta.

Certyfikat ma być wystawiony przez producenta (a nie instalatora, dystrybutora, importera czy przedstawiciela producenta), w języku polskim i posiadać jednoznaczny identyfikator, pozwalający na jego szybkie odnalezienie w globalnej bazie danych. Na certyfikacie musi być również umieszczona nazwa obiektu/Inwestora oraz podstawowe warunki gwarancyjne, z których nie wynika przeniesienie żadnych zobowiązań serwisowych na inne podmioty niż producent, który udziela gwarancji 7-letniej.

Serwer ma być objęty 5-letnią gwarancją NBD.

# Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Konwencja oznaczeń dowolna, przedstawiona Zamawiającemu.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

# Odbiór i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych na zgodność parametrów z wymaganiami norm Kategorii 6 wg obowiązujących norm i na zgodność z aplikacją 10GBASE-T dla między szafowych połączeń miedzianych wewnątrz Głównego Punktu Dystrybucyjnego i pomieszczenia operatorów.

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego. Wymagana metoda pomiarowa to metoda C.

- Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3.

- pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.

- pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi.

- Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości).

Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.

# Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać

1.1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania

1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

1.5 Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

# Wymagania ogólne

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego powinny być  skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z osprzętem oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń.

Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą narzędzi. Kable krosowe powinny mieć dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy na kablach krosowych powinny zapewnić pełną szczelność elektromagnetyczną z każdej strony złącza.

Dla organizacji połączeń kablowych w szafach należy stosować kątowa konstrukcję pionowych organizatorów 1U w celu redukcji naprężenia kabli, ich zagęszczenie oraz lepszego zarządzanie kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych z kontrolą gięcia dla zwiększenia pojemności i gęstości połączeń w przełącznicy;

10) Dodatkowe wymagania Inwestora:

- Ciągłość pracy Stacji musi być zachowana.

- Harmonogram prac oraz sposób wykonania nowych instalacji, aby zachować ciągłość pracy Stacji należy uzgodnić z Inwestorem.

- Podczas prac nie można uszkodzić istniejącego okablowania wykorzystywanego do pracy w innych pokojach (ew. na czas prac przyłączyć do połączenia zastępczego), aby nie zakłócić ciągłości pracy stacji.

- Zalecane jest wykorzystanie istniejących przebić i przewiertów przez stropy i ściany.

- Przebicia i przewierty należy wykonać odpowiednio większe (o ok. 30%), aby w przyszłości bez dodatkowego wiercenia można było położyć dodatkowe kable.

- Prace mogą być prowadzone w dogodnym czasie dla wykonawcy, jednak z uwzględnieniem, że ciągłość pracy stacji musi być zachowana.

- Podczas prac należy zwracać uwagę na obecny w pomieszczeniach sprzęt komputerowy i osłonić go przed pyłem powstającym podczas wiercenia w ścianach i stropach.

- Okablowanie powinno być rozprowadzone w pomieszczeniach w listwach instalacyjnych natynkowych układanych na korytarzu pod sufitem, a w pokojach według potrzeb i możliwości (pod sufitem, nad futrynami, nad podłogą).

- Listwy instalacyjne powinny być podwójne z przegrodą. Kable sieci LAN powinny być układane w jednej przegrodzie. W drugiej przegrodzie mogą być układane kable zasilające w energię elektryczną lub ma pozostać pusta.

- Wszystkie kable w budynku Laboratorium mają zbiegać się w pomieszczeniu serwerowni (na parterze oznaczonej na planie - GPD). Jest to Główny Punkt Dystrybucyjny w budynku. W budynku Administracja kable mają się zbiegać w punkcie oznaczonym na planie X lub w innym, zaproponowanym przez Wykonawcę.

- Przy każdym gnieździe RJ45 należy zamontować potrójne gniazdo zasilające w energię elektryczną.

- Stare okablowanie wraz ze zbędnymi starymi listwami instalacyjnymi oraz stare gniazda RJ45 oraz stare gniazda zasilające zdemontować, a otwory zaszpachlować i zamalować.

- Termin wykonania zamówienia  -  do 60 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca jest związany ofertą 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga , by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty :

1. wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy,

(wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego IWUZ ) ,

2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usługi i kontrolę jakości,

- parafowany projekt umowy przez osobę upoważnioną (załącznik nr 3 do

IWUZ ).

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą

elektroniczną.

- Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania

się z wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  w sprawach proceduralnych jest

Pani Aleksandra Zakonek, w sprawach merytorycznych Pan Piotr Maciaszek – tel./fax  48 676 23-12, e-mail: zwolen@psse.waw.pl oraz PanWitold Jaskólski – tel. 504 096 851

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.05.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę cenową należy przesłać lub złożyć w siedzibie zamawiającego : Zwoleń  ul. Bogusza  37 w terminie do  05.10.2021 r.  do godziny 13.00 osobiście, pocztą , faksem  lub e-mailem potwierdzone następnie w formie oryginalnej. Dokumenty które wpłyną po tej dacie i godzinie nie będą

rozpatrywane.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 05.10.2021 r. o godz. 14.00 w swojej siedzibie (adres jak wyżej).

3. Otwarcie ofert jest jawne.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Na formularzu ofertowym ( załącznik nr 2 do IWUZ ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku

VAT.

- Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch

miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę.

- Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

Cena -  100% .

- Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień

publicznych.

- O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłocznie

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia( tel., email).

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

- Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający przekazuje projekt umowy ( załącznik nr 2 do IWUZ ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał,

aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym

projekcie.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej ( protest, odwołanie, skarga ) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych.

XI. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu (adres: ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń) sekretariat: tel./fax: 48 676 23 12, e-mail: zwolen@psse.waw.pl).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

16. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

ZAŁĄCZNIKI DO IWUZ :

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty, rysunki techniczne budynków wraz z planowanym rozkładem sieci do uzyskania w siedzibie zamawiającego.

...........................................................

Data i podpis Kierownika Zamawiającego

Załącznik nr 3 do  IWUZ

U M O W A

z dnia …………………………. 2021 r.

pomiędzy:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń ul. Bogusza 37,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Teresę Kacperczyk-Baran –  Dyrektor

a:  …………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1……………………………………………………………………………………...

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu i okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonania zasilania w energię elektryczną sieci LAN i stacji roboczych a także zakup serwera z oprogramowaniem w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu i wyborze w dniu 05.10.2021r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej dotyczącej w/w zamówienia, została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonania projektu i okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonania zasilania w energię elektryczną sieci LAN i stacji roboczych a także zakup serwera z oprogramowaniem zgodnie z istotnymi warunkami udzielenia zamówienia (IWUZ), które stanowią integralną część umowy.

§ 2.

- Strony ustalają zakończenie wszelkich prac objętych umową w terminie do 60 dni od daty  podpisania umowy przez obie strony.

- Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonego projektu w terminie do 5 dni roboczych. Wykonawca wprowadzi zgłoszone uwagi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- Termin weryfikacji i akceptacji wlicza się do terminu realizacji zadania. Czas przeznaczony na weryfikację i akceptację projektu nie powoduje wydłużenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 1

§ 3.

# Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac w formie  protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

- W przypadku  stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wskazuje Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

- Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w ustalonym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w zakresie wyodrębnionej części wykonania umowy, co do której Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia

wynosić będzie …………………… złotych brutto ( słownie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… )

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie

faktury wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany  przez strony.

- Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

przedmiotu umowy przelewem bankowym na konto Wykonawcy :

...................................................................................................................................

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

- Strony ustalają, że sprawę realizacji umowy u Wykonawcy prowadzi :

..................................................................nr tel.: (….) ...........................................

Strony ustalają, że sprawę realizacji umowy  pod względem merytorycznym

u Zamawiającego prowadzi:

..................................................................nr tel.: (….) ...........................................

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszystkich niezbędnych wyjaśnień co

wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty obejmujące

przedmiot zamówienia.

- Wykonawca  oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji powstałej lub dostarczonej w związku z realizacją umowy w chwili jej przekazywania Zamawiającemu,

- Z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do nich, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

2) w zakresie obrotu oryginałami i kopiami: do ich wprowadzania do obrotu, przekazywania, użyczenia, a także użytkowania na własny użytek, zarówno w formie materialnych nośników jak i ich cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy; przekazywania w szczególności: a. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do Wykonania innych projektów i opracowań, b. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania wykonania sieci w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą lub powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi wykonania zastępczego, c. innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach,

- Z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie umowy, wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, autorskie prawa zależne do dokumentów i opracowań.

- Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich właścicielem.

- Wykonawca zapewnia, że korzystanie z wszelkiej dokumentacji powstałej lub dostarczonej w związku z realizacją umowy, korzystanie z oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji, jak również korzystanie z elementów sieci oraz inne usługi zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a także zapewnia, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody lub złożenia innego oświadczenia woli ze strony osoby trzeciej.

§ 6.

1. Wymagania gwarancyjne dotyczące okablowania określa punkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia zawarty w IWUZ.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1/ w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

zamówienia oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ,

2/ w wysokości 10% ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy  z  przyczyn    leżących  po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeżeli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od

umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca  wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przewidzianych niniejszą umową z należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty z tytułu kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ustępu powyższego.

- Strona odstępująca od umowy będzie uprawniona do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego kary umowne.

§ 8.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9.

1.W razie powstania sporu na tle wykonania umowy strony zobowiązane są przede

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia do

którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 14 dni.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego .

2. Ewentualne powstałe spory rozstrzyga Sąd Rejonowy właściwy dla Zamawiającego.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu (adres: ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń) sekretariat: tel./fax: 48 676 23 12, e-mail: zwolen@psse.waw.pl).

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.1025 z późn. zm.),

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 
w tym przepisów archiwalnych, z zastrzeżeniem, że w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

- Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

- Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

- Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu (adres: ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń) sekretariat: tel./fax: 48 676 23 12, e-mail: zwolen@psse.waw.pl).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

- Administrator przetwarza udostępnione Państwa dane osobowe t.j. imię i nazwisko,
stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

- Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

- Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

- Państwa danych osobowe zostały pozyskane od firmy, której jest Pan /Pani pracownikiem.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

- W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

§ 11.

1.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

2. Strony umowy  uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe z dnia …………….. będą uważane za jej integralne elementy.

ZAMAWIAJĄCY :					WYKONAWCA :

Załącznik nr 2 do  IWUZ

..............................................................

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTY

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

26-700 Zwoleń

ul. Bogusza 37

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa : …………………………........................................………………………………..

Adres : …………………………........................................…………………………………

Nr tel. ......................................./ fax................................../ e-mail.............................................

NIP: ………………………………………REGON: ……………………….

Rachunek Bankowy prowadzonej działalności gospodarczej:

Nazwa banku:………………………………………………………….

Nr konta bankowego..............................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 zł.(netto) pod nazwą:

......................................................................................................................................................

( nazwa zadania )

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

……………........zł.(cena netto) + ....................(vat) = ............................zł (brutto).

Słownie :…………………….................……………………….......................................zł.

Inne informacje: ..................................................................................................................

Załączniki do oferty: ......................................................................................

………………..dn. ………………..                                       ……………………..……

( miejscowość)                              (data)                                                                                   (podpis osoby/osób upoważnionych

.                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy).               .