Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż na podstawie „Wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 21” w celu podłączenia systemu sygnalizacji pożaru z obiektem PSP należy do tut. Komendy złożyć:

- pisemny wniosek abonenta do Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim,

- informację o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w szczególności zawierającą:

- projekt techniczny – wykonawczy uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- nazwę producenta,

- wykaz urządzeń systemu,

- zakres i obszar ochrony obiektu,

- organizację alarmowania w obiekcie,

- oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej,

- oświadczenie o sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

- kopię umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym mogą zostać usunięte z ww. umów; dopuszczalnym jest również złożenie wzoru umowy oraz oświadczenia stron o zawarciu umowy według tego wzoru,

- kopię umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego - w zakresie wskazanym w podpunkcie „c", a także informację o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

- tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),

- tor telefoniczny - informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych,

- wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz planów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

- powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

- odległości od obiektów sąsiadujących,

- parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

- występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

- kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

- lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

- podziału obiektu na strefy pożarowe,

- warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,

- Kartę charakterystyki obiektu zgodnej z wzorem określonym w załączniku.

Wszelkich uzgodnień, związanych ze złożeniem wniosku abonenta wraz z wymaganymi dokumentami, dokonuje w imieniu abonenta operator posiadający stosowne upoważnienie abonenta.

Abonent będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki dostępu do obiektu w przypadku otrzymania sygnału o alarmie pożarowym przez stację odbiorczą alarmów pożarowych.

Abonent będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia generowania alarmów fałszywych. W przypadku powstania alarmu fałszywego spowodowanego nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie lub z winy Abonenta Operator będzie obciążał Abonenta kosztami interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej podjętych w przypadku wystąpienia alarmu fałszywego. Stosowny zapis w tym zakresie musi znaleźć się w umowie pomiędzy Operatorem a Abonentem o świadczeniu usług transmisji alarmu pożarowego.

Koszty interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej podjętych w przypadku wystąpienia alarmu fałszywego będzie ponosił Operator, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Komendanta według obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej zasad obliczania kosztów prowadzonych działań ratowniczych Operator zobowiązany jest do przekazania wyliczonej kwoty na konto wskazane przez Komendanta w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku.

Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w wyżej wymienionych czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie.

Komendant Powiatowy PSP w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.

Komendant Powiatowy PSP, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta, dokonuje oceny kompletności oraz zgodności dokumentacji złożonej przez abonenta z ustaleniami niniejszych wymagań organizacyjno-technicznych.

Komendant Powiatowy PSP pisemnie zawiadamia abonenta i operatora o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 21.

Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

- stwierdzenia niespełnienia przez abonenta warunków formalnych i technicznych określonych w niniejszych wymaganiach,

- stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,

- stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

- braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

- stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

Ponadto informujemy, iż na chwilę obecną na terenie powiatu ostrowskiego usługi w zakresie monitoringu pożarowego świadczą 2 firmy:

- PW FLORTECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 18, 62-800 Kalisz,

- Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WATRA” Buchwald & Płóciniczak” Sp. J. ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno.