# REJESTR

# zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w III kwartale 2002 r.

| Lp. | Data | Miejscowość | Opis zdarzenia | Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 88. | 02.07.2002 | Barcin gm. Żnin pow. żniński woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi z terenu stacji paliw. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: stwierdzono wyciek ropopochodnych z terenu stacji paliw płynnych; właściciel stacji paliw: Lafarge Cement Polska S.A., sprawca zdarzenia: dzierżawca stacji paliw pan Roman Sobolewski – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Lila” w Gniewkowie; wyciekły olej napędowy kanalizacją wód opadowych przedostał się do urządzeń oczyszczalni ścieków firmy Lafarge, a następnie do rowu melioracyjnego i do wód rzeki Noteci; akcja ratownicza polegała na odcięciu dopływu ropopochodnych do rowu melioracyjnego, postawieniu 5 szt. zapór na rowie melioracyjnym i adsorpcji zanieczyszczeń z urządzeń oczyszczalni. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną u sprawcy zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne wykonano w terminie. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 89. | 05.07.2002 | Kliczków gm. Osiecznica pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie | Porzucenie przez nieznanego sprawcę butli stalowych zawierających chlor. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: butle z chlorem (nr ONZ/ADR 1017, kl. 2 materiałów niebezpiecznych) w ilości 14 szt. zostały porzucone przez nieznanego sprawcę, w lesie około 2,5 km od drogi Bolesławiec - Osiecznica; JRG KP PSPoż. z Bolesławca przy współudziale Policji i Nadleśnictwa Osiecznica zabezpieczyła miejsce porzucenia butli, zostały one przewiezione przez Stację Ratownictwa Chemicznego do Zakładów Chemicznych „ROKITA” w Brzegu Dolnym w celu utylizacji chloru, na koszt Urzędu Gminy w Osiecznicy. | Butle z pozostałościami chloru poddano utylizacji. |
| 90. | 05.07.2002 | Olkowa Kępa gm. Baranowo pow. ostrołęcki woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie rzeki Płodownicy związane ze śnięciem ryb. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: zauważono śnięcie ryb w wodach rzeki Płodownicy, w rejonie ujścia Płodownicy do Omulwi. Zdarzenie zauważyli przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego; przyczyną śnięcia był spadek zawartości tlenu w wyniku zrzutu nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni zakładowej; sprawca zdarzenia: Spółdzielnia Mleczarska „KURPIE” w Baranowie; członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego zebrali około 150 kg śniętych ryb i przekazali do utylizacji. W czasie kontroli interwencyjnej u sprawcy zdarzenia potwierdzono przyczynę śnięcia ryb. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Śnięte ryby zutylizowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | 05.07.2002 | Stanisławowo gm. Pomiechówek, pow. nowodworski (mazowiecki) woj. mazowieckie | Rozszczelnienie autocysterny i wyciek oleju napędowego w czasie wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: doszło do wypadku drogowego na drodze krajowej nr 62 (Nowy Dwór Maz. - Nasielsk) autocysterny o poj. 32m3 , przewożącej olej napędowy; rozszczelnieniu uległa jedna komora i do przydrożnego rowu wyciekło około 6,2m3 paliwa; właściciel autocysterny: Jerzy Kawalec, 40-289 Woźniki, ul. Kolejowa 6; akcja ratownicza pod nadzorem WIOŚ została przeprowadzona przez KP PSPoż. w Nowym Dworze Mazowieckim i JRG nr 6 PSPoż. w Warszawie. Z przydrożnego rowu spompowano około 5m3 oleju napędowego. Pojazd zabezpieczono i postawiono na kołach. w odległości około 100 m od miejsca zdarzenia znajduje się ujęcie wód głębinowych składające się z dwóch studni należących do JW nr 3090. Badania gruntu wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie gruntu. Starostwo powiatowe nałożyło na sprawcę zdarzenia obowiązek rekultywacji gruntu. | Zanieczyszczenie nie zostało usunięte. Będzie prowadzona rekultywacja gruntu. |
| 92. | 08.07.2002 | Lipsko gm. Lipsko pow. lipski woj. mazowieckie | Wyciek amoniaku z tunelu zamrażalniczego w zakładzie produkcyjnym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie rozmrażania tunelu zamrażalniczego typu Gryf-5 nastąpiło jego uszkodzenie i wyciek amoniaku; sprawca zdarzenia: firma SCANDIC FOOD Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lipsku, ul. Spacerowa 8; wyciekły amoniak poprzez wpusty podłogowe hali produkcyjnej zakładu przedostał się do zakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie do kanalizacji miejskiej i na komunalną oczyszczalnię ścieków; akcja ratownicza przeprowadzona była przez JRG PSPoż. w Lipsku przy udziale Policji. Sprawca zdarzenia wyłączył instalację amoniakalną i zablokował wyloty kanalizacji z hali produkcyjnej zakładu. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną w zakładzie. Zarządzenia pokontrolne zostaną zrealizowane w IV kwartale 2002 r. Badania nie wykazały ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód. | Zanieczyszczenie ustąpiło, awarię usunięto. |
| 93. | 11.07.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek ropopochodnych z rurociągu przesyłowego należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do nielegalnego nawiertu rurociągu R-5 należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A. w Gdańsku; sprawca zdarzenia nie został ustalony; ilość wyciekłego oleju napędowego określono na około 30 m3 zanieczyszczeniu uległ grunt i wody powierzchniowe (rów melioracyjny); akcja usuwania skutków wycieku została przeprowadzona przez służby Rafinerii Gdańskiej S.A. Oczyszczono koryto rowu melioracyjnego. Zanieczyszczenia zebrano i zutylizowano w Rafinerii Gdańskiej S.A. Prowadzone są badania wód i osadów w rowie melioracyjnym. | Zanieczyszczenie zebrano i zutylizowano w zakładzie. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94. | 11.07.2002 | Borek gm. Byczyna pow. oleski woj. opolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związane ze śnięciem ryb w rzece Prosna. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: rybacy łowiący w rzece Prosna zauważyli obecność śniętych ryb: okoni, leszczy, płoci i miętusów różnej wielkości; stwierdzono wystąpienie śnięcia ryb na odcinku około 10 km; sprawca zanieczyszczenia: gorzelnia należąca do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zdziechowicach; nastąpił zrzut wywaru z gorzelni do rowu, odprowadzającego wody opadowe do rzeki Prosny, w ilości około 10 m3 ; W dniu 19 lipca 2002 r. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zdziechowicach. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem ukończenia realizacji w IV kwartale 2002 r. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Zarządzenia pokontrolne zostaną zrealizowane w IV kwartale 2002 r. |
| 95. | 12.07.2002 | Namysłów gm. Namysłów pow. namysłowski woj. opolskie | Śnięcie ryb w rzece Widawa i w jej rozlewiskach. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: wystąpiło śnięcie ryb w rozlewiskach rzeki Widawy, w odnogach rzeki oraz w Kanale Młynówki w centrum Namysłowa. Śnięte ryby to głównie młody narybek z tegorocznego tarła; badania wód wykazały znaczne ich odtlenienie ( 1,5 do 1,7 mgO2/dm3 ); przeprowadzona kontrola wykazała, że do odtlenienia wód przyczynił się ponadnormatywny zrzut ścieków z kanalizacji wód opadowych oraz zrzut do rzeki Widawy zanieczyszczeń po czyszczeniu basenu kąpielowego. Śnięte ryby wybrano i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenia zutylizowano. |
| 96. | 18.07.2002 | Włocławek gm. Włocławek pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powietrza chlorowodorem, 1,2 - dichloroetanem i chlorkiem winylu w wyniku awarii na wydziale syntezy chlorku winylu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do rozszczelnienia króćca na instalacji produkcji chlorku winylu, związanego z wyciekiem i emisją chlorowodoru, 1,2-dichloroetanu i chlorku winylu w Zakładach Chemicznych „ANWIL” S.A.; wielkość emisji oszacowano na ok. 200 kg mieszaniny gazów, z czego 80% stanowił chlorowodór; akcję ratowniczą przeprowadziły: Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Chemicznych i Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Zastosowano 8 kurtyn wodnych na kierunku rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych. Instalację uszczelniono. Badania wód nie wykazały zwiększenia zawartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z Zakładu. | Zanieczyszczenie ustąpiło, awarię usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | 19.07.2002 | Cedry Małe gm. Pruszcz Gdański pow. Pruszcz Gdański woj. pomorskie | Pożar dystrybutora oleju napędowego na stacji paliw. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na stacji paliw, z nieustalonych przyczyn, doszło do pożaru dystrybutora oleju napędowego; właściciel stacji: Dariusz Kukla – Stacja Paliw, Hurt - Detal, Cedry Małe; kierowca samochodu pobierający paliwo zmarł w wyniku ciężkiego poparzenia; akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Pruszczu Gdańskim oraz OSP w Cedrach Wielkich. Niewielki wyciek paliwa zneutralizowano. | Zanieczyszczenie zneutralizowano. |
| 98. | 21.07.2002 | Wierzchowice gm. Krośnice pow. milicki woj. dolnośląskie | Pożar na odwiercie gazu ziemnego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wybuchu pożaru na odwiercie gazu ziemnego, w wyniku niekontrolowanego wypływu gazu z otworu wiertniczego; sprawca zdarzenia: Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze, Oddział w Wierzchowicach – Podziemny Magazyn Gazu; do akcji ratowniczej skierowano wszystkie siły i środki PSPoż. powiatu milickiego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego; w rejonie palącego się odwiertu usytuowane są 4 zagrożone odwierty, w odległości 15, 45, 60 i 75m; najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 800m od palącego się obiektu. akcja ratownicza została zakończona w dniu 25 lipca 2002 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził kontrolę u sprawcy zdarzenia, w dniach od 24 lipca do 9 sierpnia 2002r. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji do 31 października 2002 roku. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. Zarządzenia pokontrolne zostaną zrealizowane w IV kwartale 2002r. |
| 99. | 23.07.2002 | Bronisław gm. Krzykosy pow. średzki woj. wielkopolskie | Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej około 62 Mg oleju opałowego. | Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do zderzenia dwu autocystern przewożących około 62 Mg oleju opałowego z ciągnikiem siodłowym TIR Scania i Mercedesa Sprinter; sprawca zdarzenia: kierowca samochodu Mercedes Sprinter – Fabryka Mebli „Drewmebel” z Piotrkowa Trybunalskiego; w czasie wypadku śmierć poniósł kierowca Mercedesa, a dwie osoby zostały ranne; nie nastąpiło rozszczelnienie cystern zawierających olej opałowy; akcja ratownicza 5 jednostek JRG PSPoż. i OSP polegała na zabezpieczeniu samochodów cystern, w których nastąpiło uszkodzenie osi. Przepompowano olej opałowy z obu uszkodzonych cystern do nowych podstawionych, zebrano rozsypany ładunek samochodu ciężarowego, usunięto wyciek oleju napędowego z jezdni za pomocą sorbentu. | Zagrożenie zlikwidowano, zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. | 27.07.2002 | Radomsko pow. radomszczański woj. łódzkie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej opałowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do zderzenia autocysterny marki Scania przewożącej olej opałowy, z samochodem osobowym marki Polonez. W wyniku zderzenia cysterna przewróciła się na bok do przydrożnego rowu; przez uszkodzone odpowietrzniki, na jezdnię i pobocze wyciekło około 2m3 oleju; w czasie wypadku pozostali ranni dwaj kierowcy pojazdów i przewieziono ich do szpitala; akcję ratowniczą przeprowadziło 10 zastępów PSPoż. Polegała ona na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu rozlewiska i zebraniu paliwa, a następnie przepompowaniu pozostałego paliwa do podstawionej cysterny, postawieniu jej na kołach i odholowaniu na parking. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 101. | 31.07.2002. | Ptusza gm. Jastrowie pow. złotowski woj. wielkopolskie. | Wyciek oleju opałowego ze zbiornika, w wyniku rozszczelnienia zaworu spustowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze krajowej nr 11 samochód autocysterna marki Renault uległ wywróceniu, w wyniku czego nastąpiło rozszczelnienie górnego wlewu przewożonego oleju opałowego; ilość wyciekłego paliwa określono na około 3m3 ; sprawca zdarzenia: ZPUH „STILLA” – 77-416 Tarnówka; zanieczyszczeniu uległ grunt o powierzchni 20m2 i linia brzegowa lasu oraz studnia kopana; akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ oraz Urzędu Miasta i Gminy przeprowadził sprawca zdarzenia. Zanieczyszczenie usunięto i przekazano do utylizacji w firmie specjalistycznej. Badania zawartości zanieczyszczeń w gruncie wykazały konieczność podjęcia jego rekultywacji. | Zanieczyszczenie wybrano i przekazano do utylizacji. Rekultywacja gruntu zostanie ukończona w 2003 roku. |
| 102. | 01.08.2002 | Warszawa gm. Warszawa-Białołęka pow. warszawski woj. mazowieckie. | Wyciek oleju napędowego w czasie awarii elektrozaworu na dopływie paliwa ze zbiorników magazynowych do awaryjnych agregatów prądotwórczych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do awarii elektrozaworu na głównym dopływie paliwa magazynu paliw, składającego się z 5 zbiorników o poj. 1000 dm3 każdy, umieszczonych w betonowej tacy; wyciek paliwa nastąpił poprzez przewody wentylacyjne agregatu do koryt szychty kablowej rozmieszczonych poniżej poziomu pomieszczeń, w całym przekroju stacji i poziomu terenu; sprawca zdarzenia: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa; akcję ratowniczą przeprowadziły JRG nr 1 i JRG nr 6 PSPoż. z Warszawy. Wyciek zatamowano. Powstało zagrożenie zanieczyszczenia gruntu poprzez nieuszczelnione przepusty kablowe pod budynkiem stacji. Miejsca ewentualnego wypływu oleju do gruntu zostały zabezpieczone sorbentem. Wyciekły olej zebrano i przekazano do utylizacji. Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. | 02.08.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie Potoku Siedleckiego olejem opałowym w rejonie Szpitala Kolejowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, co następuje: na wodach Potoku Siedleckiego, na powierzchni stawu, (około 30 m2) stwierdzono obecność zanieczyszczenia w postaci plamy o grubości około 1 cm. Niewielka ilość zanieczyszczenia przedostała się do kanału Raduni; zanieczyszczenie o silnym zapachu ropopochodnych posiadało barwę ciemnoczerwoną; sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony; akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Gdańsku. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową, zanieczyszczenia zebrano i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 104. | 03.08.2002 | Kondrajec Szlachecki gm. Glinojeck pow. ciechanowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika paliwa w czasie wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie zderzenia dwóch samochodów na drodze E-7 doszło do rozerwania zbiornika paliwa o poj. około 600 dm3 ; sprawca zdarzenia: firma „ROLTRANS” Sp. z o.o. w Suszu ul. Bolesława Prusa 45, zanieczyszczeniu uległa jezdnia wraz z poboczem; akcja ratownicza PSPoż. polegała na zebraniu zanieczyszczenia z powierzchni ziemi i przekazaniu do utylizacji. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 105. | 05.08.2002 | Kobyłka gm. Kobyłka pow. wołomiński woj. mazowieckie | Pożar w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych. | Delegatura Inspektoratu Ochrony Środowiska w Siedlcach z/s w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wybuchu pożaru w zakładzie produkcyjnym zajmującym się produkcją artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych; sprawca zdarzenia: PPHU „MULTIPLAST” ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka; akcja ratownicza JRG PSPoż. polegała na ugaszeniu pożaru przy zabezpieczeniu wód przed zanieczyszczeniem wodami pogaśniczymi. Badania laboratoryjne wykazały, że zanieczyszczenie powietrza było chwilowe i ustąpiło. Nie doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 106. | 06.08.2002 | Sulechów gm. Sulechów pow. zielonogórski woj. lubuskie | Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych i rowu melioracyjnego zużytym olejem smarowym. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpiło rozszczelnienie beczki z zużytym olejem smarowym i wyciek oleju do kanalizacji wód opadowych, a następnie do rowu melioracyjnego; ilość wyciekłego oleju określono na około 200 dm3 ; zanieczyszczeniu uległo około 30 m rowu melioracyjnego: akcja usuwania skutków zdarzenia polegała na wypompowaniu z rowu melioracyjnego około 3,5m3 zaolejonej wody do podstawionej przez sprawcę zdarzenia autocysterny. | Zanieczyszczenie zneutralizowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | 10.08.2002 | Subkowy. gm. Subkowy pow. tczewski woj. pomorskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej 22 Mg gazu płynnego propan-butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze krajowej nr 1doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej około 22 Mg gazu płynnego propan-butan; nie nastąpiło rozszczelnienie cysterny i wyciek gazu; w czasie wypadku zginął kierowca pojazdu; akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca wypadku, postawieniu cysterny na kołach przy użyciu dźwigu, a następnie przepompowaniu zawartości cysterny do innego zbiornika w Bazie PKS w Tczewie. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 108. | 13.08.2002 | Jelenia Góra pow. grodzki jeleniogórski woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powietrza chlorem uwolnionym z rozszczelnionej butli gazowej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w punkcie skupu złomu przy ul. Kolejowej, należącym do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego i Obrotu Surowcami Wtórnymi w Jeleniej Górze przyjęto 11 sztuk butli stalowych zawierających chlor. Jedna z butli uległa rozszczelnieniu; akcja ratownicza KM PSPoż. polegała na ewakuacji 13 rodzin z budynków mieszkalnych zlokalizowanych w promieniu około 100m, od miejsca emisji chloru ( po stronie zawietrznej); KM PSPoż. w Jeleniej Górze przeprowadziła likwidację zagrożenia, przy zabezpieczeniu przez służby medyczne; Wydano decyzję nakazującą usunięcie składowanych butli i ich utylizację przez specjalistyczną firmę. Nakaz wykonano. | Odpad zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 109. | 16.08.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek i pożar oleju napędowego wyciekłego z rurociągu przesyłowego należącego do Rafinerii Gdańskiej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: nieznany sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego oleju napędowego przy ul. Wrzosy; właściciel rurociągu: Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku -Stogach; wyciekły w wyniku nawiertu olej napędowy przedostał się do rowu melioracyjnego. Wybuchł pożar wyciekłego paliwa, prawdopodobnie w wyniku podpalenia przez nieustalonego sprawcę; ilość wyciekłego paliwa nie została ustalona; akcję ugaszenia pożaru przeprowadziła PSPoż z Gdańska. Właściciel rurociągu dokonał jego uszczelnienia. Oczyszczono rów melioracyjny. Prowadzone są badania środowiska gruntowo-wodnego w celu określenia stopnia i obszaru zanieczyszczenia. | Pożar ugaszono, zanieczyszczenie wybrano. Prowadzone są badania stopnia i zasięgu skażenia środowiska gruntowo-wodnego. |
| 110. | 20.08.2002 | Łomża pow. łomżyński woj. podlaskie | Wyciek dwutlenku siarki z rozszczelnionego zbiornika. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do rozszczelnienia nadmiernie wyeksploatowanego zaworu zbiornika, zawierającego dwutlenek siarki (nr ONZ/ADR 1079); zbiornik o pojemności 7 Mg , w chwili rozszczelnienia zawierał około 1 Mg dwutlenku siarki; ilość wyciekłego dwutlenku siarki nie została ustalona; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży ul. Poznańska 121. JRG PSPoż. w Łomży zabezpieczyła teren i uszczelniła zbiornik. Zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111. | 20.08.2002 | Ołobok gm. Skąpe pow. świebodziński woj. lubuskie | Porzucenie 24 pojemników zawierających resztki niezidentyfikowanych związków chemicznych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze gminnej porzucono 24 sztuki pojemników po 10 dm3 każdy. Część pojemników uległa rozszczelnieniu; pojemniki zawierały resztki niezidentyfikowanych substancji – prawdopodobnie były to środki do konserwacji drewna; zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 10m2; sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; JRG PSPoż. zebrała porzucone pojemniki, zabezpieczyła i złożyła chwilowo na terenie KP PSPoż. Zanieczyszczony grunt i pojemniki złożono docelowo w mogilniku w miejscowości Chruścik. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 112. | 24.08.2002 | Szczecin woj. zachodnio-pomorskie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym podczas awarii instalacji chłodniczej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie odpompowywania amoniaku z instalacji pod płytą sztucznego lodowiska, doszło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej lodowiska; ilość wyciekłego amoniaku określono na około 10 kg; sprawca zdarzenia: LODOGRYF – Korty Tenisowe w Szczecinie; akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. Zabezpieczono teren wokół lodowiska i kortów tenisowych . Zastosowano kurtynę wodną, ewakuowano ludzi z kortów tenisowych, na czas - do ukończenia akcji ratowniczej. Zanieczyszczenie powietrza było chwilowe. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 113. | 26.08.2002 | Chełmno gm. Chełmno pow. chełmiński woj. kujawsko-pomorskie | Pożar w magazynie pianki poliuretanowej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: wybuchł pożar na terenie magazynu materiałów do produkcji mebli tapicerowanych (w tym około 2 Mg pianki poliuretanowej) zlokalizowanego przy drodze krajowej nr.1; sprawca zdarzenia: FIRMA HELVETIA FORNITURE Sp. z o.o. w Chełmnie; podczas spalania pianki poliuretanowej, do środowiska przedostały się jej produkty spalania: tj. 2,4 –diizocyjanotoluen i 2,6 - diizocyjanotoluen (nr ONZ/ADR 2078, kl. 6.1 materiałów niebezpiecznych - materiały trujące; akcję gaszenia pożaru prowadziły Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komend Powiatowych PSPoż. w Chełmnie i Toruniu; najbliższa zabudowa mieszkalna na kierunku rozprzestrzeniania się smugi dymu, znajdowała się w odległości około 50 m od miejsca pożaru. Nie przeprowadzano ewakuacji mieszkańców. Polecono im jedynie dokładne zamknięcie drzwi, okien i nie opuszczanie domów; kilkanaście osób (w tym sześciu strażaków uległo podrażnieniom dróg oddechowych. WIOŚ w Toruniu przeprowadził pomiary stężenia cyjanowodoru i chlorowodoru w powietrzu. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. Badania zawartości zanieczyszczeń w wodach, w rowie melioracyjnym i w rzece Fryba, w związku z odprowadzeniem wód pogaśniczych nie wykazały przekroczeń. | Pożar ugaszono, zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 114. | 27.08.2002 | Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek fosgenu w wyniku rozszczelnienia instalacji produkcyjnej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpił wyciek fosgenu ( nr ONZ 1076, klasa 2 mat. nieb.) i o-dwuchlorobenzenu (nr ONZ 1591, kl. 6.1 mat. nieb. – materiały trujące) na wydziale produkcyjnym Zakładów Chemicznych „ORGANIKA-ZACHEM” w Bydgoszczy; sprawca zdarzenia: Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-ZACHEM” w Bydgoszczy; emisja nastąpiła w czasie przełączania pomp reaktorowych, w odległości koło 10 m od miejsca pracy ekipy firmy „MOSTOSTAL”; 5 osób z ekipy, które miały kontakt z fosgenem, przewieziono do szpitala na obserwację; w czasie 3 minut obsługa wydziału odłączyła pompę, która była źródłem emisji. Nie zachodziła konieczność włączenia do działań Zakładowej Służby Ratownictwa Chemicznego. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano. |
| 115. | 29.08.2002 | Kiełpin gm. Łomianki pow. warszawski zachodni woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód Jeziora Kiełpińskiego ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: w wodach Jeziora Kiełpińskiego, będącego rezerwatem przyrody, znaleziono mikrobus, który był poszukiwany przez Policję od 7 lat; podczas wydobywania samochodu z jeziora, do wody wyciekły substancje ropopochodne; zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na powierzchni około 25m2 ; akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRG nr 8 PSPoż. w tym jednostka chemiczna JRG nr 6 i OSP nr 1 w Łomiankach oraz KP PSPoż. Warszawa Zachodnia. Badania wód nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. | Zanieczyszczenie zneutralizowano. |
| 116. | 30.08.2002 | Oława gm. Oława pow. oławski woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi lepiszczem asfaltowym wyciekłym z rozszczelnionych w czasie kolizji drogowej opakowań. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w wyniku kolizji dwu pojazdów ciężarowych uległy rozszczelnienia opakowania jednostkowe zawierające lepiszcze asfaltowe (nr ONZ/ADR 1999); ilość wylanej substancji na powierzchnię około 5m 2 pobocza określono na około 700-800 dm3 sprawca zdarzenia: „BITUMEX” Sp. z o.o. 47-208 Reńska Wieś k/Kędzierzyna Koźla; akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadził sprawca zdarzenia pod nadzorem JRG PSPoż. w Strzelinie i WIOŚ we Wrocławiu. Po przesypaniu piaskiem zebrano około 5 Mg odpadów i zutylizowano w Z.Ch. „Rokita” w Brzegu Dolnym. | Zanieczyszczenia zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | 06.09.2002 | Czerwionka - Leszczyny gm. Czerwionka - Leszczyny pow. rybnicki woj. śląskie | Rozszczelnienie instalacji chłodniczej związane z wyciekiem amoniaku. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Drobiu doszło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej w układzie sprężarek i wyciek amoniaku; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Produkcji Drobiu „Leszczyny” Sp. z o.o. w upadłości. Od 1 stycznia 2002 zakład jest dzierżawiony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EWDROB” Ewa Forma 42-690 Brynek, ul. Zakładowa 2 i eksploatowany sporadycznie; akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu instalacji i przepompowaniu około 3 Mg amoniaku do podstawionej cysterny. W uzgodnieniu z inspektorami WIOŚ, odstąpiono od zamiaru stosowania kurtyn wodnych. W instalacji pozostało jeszcze około 5 Mg amoniaku. W dniu 10 września inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili kontrolę interwencyjną u sprawcy zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne zostaną zrealizowane w IV kwartale 2002r. | Zanieczyszczenie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |
| 118. | 07.09.2002 | Hrubieszów gm. Hrubieszów pow. hrubieszowski woj. lubelskie | Wyciek mieszaniny skroplonych gazów propan-butan podczas załadunku zbiorników. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wycieku i emisji mieszaniny gazów propan-butan (nr ONZ/ADR 1965; kl. 2 mat. nieb.); wyciek miał miejsce na terenie stacji tankowania pojazdów gazem płynnym podczas napełniania zbiorników; wg oceny PSPoż. gaz wydobywał się z nieszczelności w ilości około 150 dm3 /min; wydobywający się ze zbiornika skroplony gaz stanowił zagrożenie powstania pożaru, a następnie zagrożenia wybuchem; w związku z brakiem możliwości zatrzymania wycieku mieszaniny, PSPoż. podjęła decyzję o wypuszczeniu całej zawartości skroplonego gazu (4 m3 ) do powietrza; przeprowadzono ewakuację ludności w promieniu około 800m od miejsca zdarzenia, na czas kilku godzin. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 119. | 15.09.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek ropopochodnych do gruntu, w wyniku nawiertu rurociągu należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na rurociągu należącym do Rafinerii Gdańskiej S.A. przy ogrodzeniu bazy należącej do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A. w Płocku, w odległości około 200m od wjazdu na teren bazy, dokonano nawiertu na rurociągu przesyłowym benzyny; nawiertu dokonano około godz. 3.00, a około godz. 22.00 nastąpił ponowny wyciek paliwa, po usunięciu przez sprawców opaski zabezpieczającej otwór i ponownej próbie kradzieży; Służby Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej w ramach akcji ratowniczej wypompowały z rowu około 12 m3 mieszaniny paliwa z wodą. Zanieczyszczony został teren wzdłuż drogi na odcinku o długości około 50-60m; akcję usuwania zanieczyszczonej warstwy gruntu przeprowadziły: Jednostka Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. i służby Bazy Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ”. Prowadzone są badania środowiska gruntowo-wodnego w celu określenia stopnia i obszaru zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie wybrano. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 120. | 20.09.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek oleju napędowego z rurociągu nawierconego przez nieznanego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego oleju napędowego (R4) w Gdańsku-Stogach przy ul. Wrzosy; ilość wyciekłego paliwa określono na około 4 m3 . Zanieczyszczeniu uległa powierzchnia około 50 m2 pod rurociągiem. Powstało zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych Martwej Wisły; akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła Jednostka Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. Nawiercony rurociąg uszczelniono, zanieczyszczenie wybrano i przewieziono do utylizacji do Rafinerii Gdańskiej S.A. | Zanieczyszczenie wybrano. Będą prowadzone badania środowiska gruntowo-wodnego, w celu określenia obszaru i stopnia skażenia |
| 121. | 23.09.2002 | Gliwice woj. śląskie | Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie prac remontowo - modernizacyjnych prowadzonych przez pracowników Zakładów Azotowych w Kędzierzynie - Serwis Sp. z o.o. (usuwanie amoniaku z instalacji), doszło do jego niekontrolowanego wycieku ze zbiornika głównego; administrator lodowiska: Politechnika Śląska w Gliwicach; w czasie awarii w instalacji znajdowało się około 5 Mg amoniaku; akcja ratownicza PSPoż. przy współudziale Urzędu Miasta w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Policji i Straży Miejskiej, pod nadzorem WIOŚ trwała około 31 godzin. Zastosowano 8 kurtyn wodnych . Wytworzona woda amoniakalna oraz popłuczyny z mycia instalacji zostały odpompowane do dwóch autocystern firmy ZAK Serwis i przewiezione do wykorzystania w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie - Koźlu; pozostały w instalacji amoniak został w całości przepompowany do specjalistycznej cysterny samochodowej i przewieziony również do wykorzystania w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Koźlu; w czasie akcji ratowniczej prowadzony był monitoring stężenia amoniaku w ustalonych punktach pomiarowych. Nie stwierdzono przekroczenia NDS dla amoniaku. | Zanieczyszczenie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |
| 122. | 24.09.2002 | Bochnia gm. Bochnia pow. bocheński woj. małopolskie | Wyciek i pożar rozlanego oleju napędowego oraz dwóch samochodów ciężarowych z ładunkiem. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na obwodnicy trasy A-4 doszło do zderzenia bocznego, samochodu ciężarowego przewożącego miał węglowy, z samochodem ciężarowym przewożącym uszczelki i paski gumowe; spaleniu uległo rozlane paliwo ze zbiorników obu samochodów oraz 50% ładunku uszczelek i pasków gumowych. Samochody zostały zniszczone; w wyniku zdarzenia zginął kierowca samochodu Star, kierowca samochodu Liaz został ranny; akcje ratowniczą przeprowadziła PSPoż. i OSP. Pożar ugaszono. Wydobyto zwęglone zwłoki, a ciężko rannego kierowcę przewieziono do szpitala. | Pożar ugaszono, zanieczyszczenia zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. | 26.09.2002 | Boguszyn gm. Środa Wielkopolska pow. średzki woj. wielkopolskie | Wybuch i pożar zbiornika w zakładzie utylizacyjnym . | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie rozgniatania pojemników po dezodorantach, prawdopodobnie w wyniku zaiskrzenia, doszło do wybuchu i pożaru zbiornika utylizacyjnego; sprawca zdarzenia: Zakład Odzysku Odpadów w Boguszynie: w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajduje się stacja paliw; w wyniku wybuchu, poszkodowanych zostało 10-ciu pracowników zakładu, w tym 3 osoby ciężko, a jedna bardzo ciężko; akcja ratownicza przeprowadzona była przez 11 jednostek PSPoż. Teren został zabezpieczony w sposób szczególny, w związku z bliskim sąsiedztwem stacji paliw. Pożar ugaszono. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala przy użyciu helikoptera i siedmiu karetek Pogotowia Ratunkowego. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |
| 124. | 30.09.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek oleju napędowego w wyniku nawiertu rurociągu przesyłowego przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustaleni sprawcy dokonali nawiertu na rurociągu przesyłowym oleju napędowego, w rejonie Stacji Zasuw RD-3 Gdańsku-Stogach; właściciel rurociągu: Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku; ilość wyciekłego paliwa oszacowano na około 2 Mg; akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Rafinerii Gdańskiej. Rurociąg uszczelniono. Paliwo zebrano do wozów asenizacyjnych i przewieziono do Rafinerii Gdańskiej do utylizacji. W październiku zostanie przeprowadzona kontrola interwencyjna w związku z wyciekiem paliwa. | Zanieczyszczenie wybrano. |