Parametry techniczne operatora monitoringu NOMA 2

- Łącze telefoniczne

impedancja					600 om+/- 25%

poziom sygnału wejściowego 	-	43dBm .. 0dBm

dopuszczalne tłumienie linii 		30dB

wybieranie numeru				impulsowe lub tonalne

- Łącze radiowe

częstotliwość nośna 				135 .. 175 MHz

liczba kanałów 				1

rodzaj pracy					simpleks

moc wyjściowa 				5W +/- 2 dB

odstęp międzykanałowy 			25kHz

czułość odbiornika				<107 dBm

modulacja					FM

modulacja transmisji danych		AFSK

szybkość transmisji				1200 bit/s

pozostałe parametry wg			I-ETS 300 113

czas transmisji alarmu			200 ms

- Opóźnienie transmisji alarmów

tor radiowy					<2s

tor telefoniczny trwały			<10s

tor telefoniczny komutowany		<60s