OA.272.1.2022                                                                                                                   Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usługi ciągłej lokalizacji i monitorowania 8 pojazdów samochodowych za pomocą GPS oraz montaż urządzeń na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów                             Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

- Opis przedmiotu zamówienia:

- montażu urządzeń GPS z wbudowaną anteną w 8 pojazdach samochodowych,

- zapewnieniu całodobowego dostępu Zamawiającego do systemu auto obserwacji online poprzez podanie Zamawiającemu adresu strony internetowej oraz niezbędnych danych dostępowych do przedmiotowej strony,

- pozycjonowaniu pojazdów w czasie rzeczywistym,

- powiadomienia Zamawiającego o braku sygnału w danym pojeździe nie później niż w ciągu     15 minut,

- diagnozowaniu przyczyny zaniku sygnału, nie później niż w ciągu 1 godziny,

- zapewnieniu możliwości szczegółowej lokalizacji pojazdu z dokładnością do 8 metrów,

- odtworzeniu historii pokonanej przez pojazd trasy,

- zapewnieniu możliwości archiwizowania danych z auto obserwacji przez okres minimum                   6 miesięcy,

- termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- W ramach usługi Wykonawca zapewni:

- licencje na oprogramowanie,

- aktualizację oprogramowania oraz serwera mapowego,

- alarmy w formie sms lub e-mail,

- transmisje danych bez limitu na rejestratory GPS.

- Zamówienie obejmuje także ewentualny montaż GPS w nowych samochodach oraz demontaż w samochodach wycofanych z użytkowania, a także wymianę urządzeń uszkodzonych zgodnie z cenami zaproponowanymi w ofercie.

- Wykonawca zapewni, że zestawy urządzeń montowane w pojazdach będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych posiadały wszelkie wymagane homologacje.