Znak sprawy: NHŚ.9011.3.5.2022				 Lipno, dnia ……………….

L.dz. ……………….							 Egz. nr …..…

Wójt Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8

87 – 603 Wielgie

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

DLA GMINY WIELGIE ZA 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Wielgie w roku 2021 zaopatrzeniem ludności w wodę zajmował się następujący podmiot gospodarczy:

- Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Lipnowska 11 A – WP Wielgie

Na terenie Gminy Wielgie liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego                     na dzień 30.06.2021r. wynosiła 6667 osób. Szacunkowo 6872 osoby korzystają z wody                        przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielgie (informacje uzyskane od dostawcy wody). Wodociąg publiczny EKOFLORA w Zadusznikach,                        gm. Wielgie ujmuje wodę na terenie gminy Wielgie jednak w roku 2021 zaopatrywał głównie mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą i gminy Fabianki do 12.04.2021r., brak informacji              o osobach zaopatrywanych w gminie Wielgie. Z uwagi na fakt nie zaopatrywania ludności  wodociąg Ekoflory przekwalifikowano na wodociąg lokalny i przeniesiono do grupy „Inne podmioty zaopatrujące w wodę” (przyłącza obiektowe przejęte przez inne wodociągi publiczne tj. WP Grochowalsk i WP Wielgie) od III kwartału 2021 r. produkowana woda                     wykorzystywana głównie do podlewania uprawy ziół, zaopatrzenie zakładu pracy na terenie powiatu włocławskiego.

Ponadto wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo zasila ok. 5 osób w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie.

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to wodociąg publiczny Wielgie 264625 m3, wodociąg lokalny Zaduszniki, gm. Wielgie 37741 m3.

W roku 2021r. nie wykonano nowych inwestycji i modernizacji.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach                   uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Jakość wody z wodociągu publicznego Wielgie w 2021r. oraz wodociągu lokalnego                              Zaduszniki, gm. Wielgie oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu                Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z wodociągu publicznego Wielgie pobrano i przebadano ogółem 12 próbek wody      (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 8 w ramach kontroli wewnętrznej),                          z wodociągu lokalnego Zaduszniki, gm. Wielgie – 3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej.

W żadnej próbce nie stwierdzono przekroczeń norm.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi        skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych        w przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2021 stwierdzono nieznacznie mniejszą liczbę przypadków                    zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 6 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 - 9) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia                 w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 220C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej               wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie                 enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2022 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w     rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania                        okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać                             niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów                      dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2021 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach                                niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Wielgie.

Wyk. w 2 egz

Otrzymują:

- Wójt Gminy Wielgie - elektronicznie

- Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Lipnowska 11 A – egz. Nr 1

- A/A – egz. Nr 2

Strona 2 z 2